ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗРЕЊАНИН

Петефијева 3, Зрењанин

тел: 023/593-000

e-mail: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  JN 18/2019

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НАБАВКА ДОБАРА

„НАБАВКА ПУМПИ“

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-

ИЗМЕЊЕНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА:

Партија1: Фекалне пумпе

Партија2: Бунарски подводни агрегати

( измена је само у додатном услову-кадровски капацитет,стране 12 и33 )

Предаја до 30.08.2019. до 10,00 часова

Отварање 30.08.2019. у 10,30 часова

Конкурсна документација сачињена у складу са:

1.Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

2.Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(“Службени гласник РС”, број 29/2013 и 86/15).

ЗРЕЊАНИН, јул 2019. године

(укупно 58 стране)

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

I  	 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

II   	 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

III  	 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

IV      УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН

И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

VI     ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

I    ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца:  ЈКП ``Водовод и канализација``, Зрењанин

Адреса: Петефијева 3, 23000 Зрењанин

Матични број: 08049637;   ПИБ: 101162753

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Предмет јавне набавке: Добра, Набавка пумпи.

Контакт особа:  Сењи Михаљ 064 811 6189 , е-маил: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

Интернет страница Наручиоца: www.vikzr.rs

II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке : Набавка пумпи.

- Назив и ознака из општег речника набавки:

ОРН: 42122220 - Пумпе за канализацију ,

42122130 - Пумпе за воду

- Јавна набавка „Набавка пумпи“ је обликована у 2 партије, и то:

Партија 1 : Фекалне пумпе

Партија2 : Бунарски подводни агрегати

4.     Процењена вредност :

Партија 1: Фекалне пумпе                              - 4.700.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 2: Бунарски подводни агрегати       - 1.600.000,00 динара без ПДВ-а

Предметна добра морају бити нова, некоришћена, из текуће производње.

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, у складу са захтевима и потребама Наручиоца, у количини  путем наруџбе, у периоду до годину дана.

Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине исказане у Спецификацији, већ у зависности од конкретних потреба. Дате су само оквирне процене као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене.

ВАЖНО: Количине добара дате у техничким спецификацијама за обе партије дате су оквирно и укупне цене дате од стране понуђача служиће за рангирање понуда a уговор по јавној набавци биће закључен на износ процењене вредности ове јавне набавке и исти ће производити правно дејство до утрошка тог износа, или до протека периода од годину дана од дана његовог закључења ( у зависности од тога који раскидни услов први наступи).

III     TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОБРАЗАЦ- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУДЕ - Партија 1 (попуњава се у случају наступања)

|  | Технички опис и карактеристике фекалних пумпи | Количина | Произвођач | Земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и испорука заменске канализационе потапајуће центрифугалнe пумпe за вертикалну уградњу следећих карактеристика: Радна тачка: Q=20,8l/s, H= 6 m, Степен корисности ≥ 73% - Крива радног опсега: H1= 8,4m Q1=8 /s, H2= 6 Q2=20,8l/s, H3= 4m Q3=30,1l/s, - Погонски електро мотор пумпе номиналне снаге 2kW, 50Hz, 400V, са пратећим енергетским и сигналним кабловима дужине l=20m, опремљен стандардном заштититом од прегревања статора мотoра, сензором продора воде у кућиште статора (FLS или еквивалент). Број обртаја: 1450 1/min - Класа изолације намотаја: H (+180(C) - Класа заштите кућишта мотора: IP 68 - Систем хлађења статора затворен – унутрашњи - Пумпа треба да поседује полуотворено, самоиспирајуће „N“ радно коло, израђено од ливеног гвожђа, са повијеним лопатицама и сечивима, са функцијом рада без заглављивања. - Потисни прикључак DN 80, NP 10. - Пумпа заштићена од корозије премазима у фабрици произвођача. - Механички заптивачи у пумпи, цементирани карбид WCCR Уз пумпу испоручити: - Усисно колено 900 за повезивање на усисни цевовод DN 80, NP 10 Слична типу FLYGT NP3085.160 MT (РК 460), P=2kW | Kом.2 |  |  |
| 2. | Сет резервних делова за пумпу 1. Састоји се од: сета ''О'' прстенова, механичких заптивача и лежајева | Ком.2 |  |  |
| 3. | Држач вођица галванизовани челик за 2“ | Ком.4 |  |  |
| 4. | Набавка и испорука заменске канализационе потапајуће центрифугалнe пумпe за вертикалну уградњу следећих карактеристика: Радна тачка: Q=26,1l/s, H= 7,6 m, Степен корисности ≥ 73% - Крива радног опсега: H1= 10m Q1=14 /s, H2= 7,6 Q2=26,1l/s, H3= 4m Q3=41,1l/s, - Погонски електро мотор пумпе номиналне снаге 3,1kW, 50Hz, 400V, са пратећим енергетским и сигналним кабловима дужине l=20m, опремљен стандардном заштититом од прегревања статора мотoра, сензором продора воде у кућиште статора (FLS или еквивалент). Број обртаја: 1450 1/min - Класа изолације намотаја: H (+180(C) - Класа заштите кућишта мотора: IP 68 - Систем хлађења статора затворен – унутрашњи - Пумпа треба да поседује полуотворено, самоиспирајуће „N“ радно коло, израђено од ливеног гвожђа, са повијеним лопатицама и сечивима, са функцијом рада без заглављивања. - Потисни прикључак DN 100, NP 10. - Пумпа заштићена од корозије премазима у фабрици произвођача. - Механички заптивачи у пумпи, цементирани карбид WCCR Уз пумпу испоручити: - Усисно колено 900 за повезивање на усисни цевовод DN 100, NP 10 Слична типу FLYGT NP3102.160 HT (РК 461) P=3,1kW | Ком.4 |  |  |
| 5. | Сет резервних делова за пумпу 4. - Механички заптивачи - Горњи и доњи лежај - Сет О-прстенова | Ком.2 |  |  |
| 6. | Држач вођица галванизовани челик за 2“ | Ком.4 |  |  |
| 7. | Набавка и испорука заменске канализационе потапајуће центрифугалнe пумпe за вертикалну уградњу следећих карактеристика: Радна тачка: Q=30,2l/s, H= 13,3 m, Степен корисности ≥ 74% - Крива радног опсега: H1= 16m Q1=19,8 /s, H2= 13,3 Q2=30,2l/s, H3= 10,6m Q3=40,1l/s, - Погонски електро мотор пумпе номиналне снаге 5,9kW, 50Hz, 400V, са пратећим енергетским и сигналним кабловима дужине l=20m, опремљен стандардном заштититом од прегревања статора мотoра, сензором продора воде у кућиште статора (FLS или еквивалент). Број обртаја: 1450 1/min - Класа изолације намотаја: H (+180(C) - Класа заштите кућишта мотора: IP 68 - Систем хлађења статора затворен – унутрашњи - Пумпа треба да поседује полуотворено, самоиспирајуће „N“ радно коло, израђено од ливеног гвожђа, са повијеним лопатицама и сечивима, са функцијом рада без заглављивања. - Потисни прикључак DN 100, NP 10. - Пумпа заштићена од корозије премазима у фабрици произвођача. - Механички заптивачи у пумпи, цементирани карбид WCCR Уз пумпу испоручити: Слична типу FLYGT NP3127.161 HT (РК 487), P=5,9kW | Ком.2 |  |  |
| 8. | Сет резервних делова за пумпу 7. Састоји се од : сета ''О'' прстенова, механичких заптивача и лежајева | Ком.2 |  |  |
| 9. | Држач вођица галванизовани челик за 2“ | Ком.4 |  |  |
| 10. | Набавка и испорука заменске канализационе центрифугалнe пумпe за вертикалну, суву уградњу следећих карактеристика: Радна тачка: Q=74l/s, H= 22,7 m, Степен корисности ≥ 73% - Крива радног опсега: H1= 15,5m Q1=111 /s, H2= 22,7m Q2=74,3l/s, H3= 35,1m Q3=13,5l/s, - Погонски електро мотор пумпе номиналне снаге 30kW, 50Hz, 400V, са пратећим енергетским и сигналним кабловима дужине l=20m, опремљен стандардном заштититом од прегревања статора мотoра, сензором продора воде у кућиште статора (FLS или еквивалент). Број обртаја: 1475 1/min - Класа изолације намотаја: H (+180(C) - Класа заштите кућишта мотора: IP 68 - Систем хлађења статора затворен – унутрашњи (мешањем гликола и воде) - Спољна облога за хлађење - Пумпа треба да поседује полуотворено, самоиспирајуће „N“ радно коло, израђено од ливеног гвожђа, са повијеним лопатицама и сечивима, са функцијом рада без заглављивања. - Потисни прикључак DN 150, NP 10. - Пумпа заштићена од корозије премазима у фабрици произвођача. - Механички заптивачи у пумпи, цементирани карбид WCCR Уз пумпу испоручити: - Усисно колено 900 за повезивање на усисни цевовод DN 250, NP 10 - Релеј за надгледање сензора уграђених у пумпу сличан типу Мini CAS II "FLYGT", напајање 24 VDC. - Сет за постоље за Т вертикалну суву инсталацију Слична типу FLYGT NТ3202.180 HT (РК 458), P=30 kW | Ком.1 |  |  |
| 11. | Сет резервних делова за пумпу 10. Састоји се од: сета ''О'' прстенова, механичких заптивача и лежајева | Ком.1 |  |  |

Понуђач мора приложити:

- Каталог произвођача на српском или енглеском језику (или извод из каталога), са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога наручилац може утврдити да понуђенo добрo одговара захтевима из техничке спецификације.

Понуђач је дужан да у каталогу јасно означи производ који је предмет понуде.

Упутство за уградњу и одржавање пумпи на српском језику.

- Сертификате, атесте и осталу документацијуу складу са захтевима из конкурсне документације. Атест о испитивању се доставља приликом испоруке агрегата.

Напомена: Карактеристике пумпе треба да одговарају Q-Н дијаграму који је дат у техничкојспецификацији, преко три тачке криве, уз дозвољено одступање од  ±5 % за висине дизања.

ОБРАЗАЦ – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУДЕ – Партија 2 (попуњава се у случају наступања)

| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПУМПУ И ЕЛ. МОТОР |
| --- |
| Р.бр. | Позиција : | Материјал: |
| ПУМПА |
| 1. | Радно коло пумпе | Нерђајући материјал |
| 2. | Вратило пумпе | Прохрон ,челик |
| 3. | Прстен спроводног кола пумпе | Материјал отпоран на корозију и хабање |
| 4. | Кућиште пумпе | Нерђајућег материјала |
| 5. | Усисна корпа пумпе | Прохрон чел. Лим или Ливени прохрон |
| 6. | Пречник пумпе | 4'' или 6'' |
| 7. | Веза пумпе са потисним цевоводом | Навој |
| 8. | Спој пумпе и електромотора | Према „НЕМА“ стандарду |
| ЕЛЕКТРОМОТОР |
| 1. | Кућиште мотора | Нерђајући материјал |
| 2. | Напојни каблови | За трајно полагање у питку воду |

| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПУМПУ И ЕЛ.МОТОР УПИСУЈЕ ПОНУЂАЧ |
| --- |
| Р.бр. | Позиција : | Материјал/напомена: |
| ПУМПА |
| 1. | Радно коло пумпе |  |
| 2. | Вратило пумпе |  |
| 3. | Прстен спроводног кола пумпе |  |
| 4. | Кућиште пумпе |  |
| 5. | Усисна корпа пумпе |  |
| 6. | Веза радног кола са вратилом пумпе |  |
| 7. | Веза пумпе са потисним цевоводом |  |
| 8. | Неповратни вентил пумпе,мора да обезбеди поуздано затварање и при меканом заустављању агрегата (фреквентним инвертором) |  |
| 9. | Заптивни елемент |  |
| ЕЛЕКТРО МОТОР |
| 1. | Кућиште мотора |  |
| 2. | Конструкција (са премотавањем или без премотавања) |  |
| 3. | Напојни каблови |  |

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р.б | Бунарски потапајући електроцрпни агрегати - објекат цевасти бунари | Количина | Произвођач | Земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 1,4 l/s / H1 = 30 m Q2 = 1,1 l/s / H2 = 40 m Q3 = 0,6 l/s / H3 = 50 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Снага ел.мотора, номинална: Pnom = 0,75 kW - Un = 380 V; f = 50 Hz - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин. дужине l=2m | Ком. 1 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 3,2 l/s / H1 = 30 m Q2 = 3,0 l/s / H2 = 40 m Q3 = 2,7 l/s / H3 = 50 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Снага ел.мотора, номинална: Pnom = 2,2 kW - Un = 380 V; f = 50 Hz - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин. дужине l=2m | Ком. 2 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 3,7 l/s / H1 = 50 m Q2 = 3,5 | l/s / H2 = 60 m Q3 = 2,8 l/s / H3 = 70 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Un = 3 x 380 V; f = 50 Hz - Снага ел.мотора, номинална: Pnom = 3,0 kW - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин. дужине l=2m . | Ком. 2 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 5,0 l/s / H1 = 50 m Q2 = 4,5 l/s / H2 = 60 m Q3 = 4,1 l/s / H3 = 70 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Un = 3 x 380 V; f = 50 Hz - Снага ел.мотора номинална: Pnom = 4,0 kW - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин. дужине l=2m . | Ком. 2 |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 5,1 l/s / H1 = 50 m Q2 = 4,8 l/s / H2 = 60 m Q3 = 4,4 l/s / H3 = 70 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Un = 3 x 380 V; f = 50 Hz - Снага ел.мотора номинална: Pnom = 5,5 kW - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин.дужине L=2m | Ком. 3 |  |  |

НАПОМЕНА:

Електроцрпни агрегат мора бити испоручен комплетиран тј.пумпа и ел.мотор спојени и испитани.

Напајање струјом и управљање електроцрпним агрегатом врши се помоћу фреквентног инвертора.

Пумпни агрегати треба да поседују сертификат да се могу користити у прехрамбеној индустрији (за пијаћу воду).

Утопна пумпа и мотор морају да поседују „СЕ“ знак  и сертификат.

Понуђач мора приложити:

- Сертификате, атесте и другу документацију која се захтева конкурсном документацијом.

- Упутство за уградњу и одржавање пумпи на српском језику.

- Техничку документацију, тип инсталације пумпе, снагу мотора и остале карактеристике

- Обавезно приложити каталог.

- Понуђач је дужан да у каталогу јасно означи производ који је предмет понуде.

- Одступања карактеристика пумпи од тражених су дозвољене у складу са ИСО 9906 класа 2Б

- Понуђач мора приложити Q-Н дијаграм у све 3 (три) тачке дизања

- Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације – Образац 1.

Атест о испитивању се доставља приликом испоруке агрегата.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  члан 75. став 1. ЗЈН

Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1.  Закона о јавним набавкама, односно:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5)  понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ  ПОДИЗВОЂАЧ  члан 80. ЗЈН

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора испуњавати законом прописане обавезне  услове само за тачке од 1-3 из чл.75 став 1 ЗЈН као и све остале  услове тражене   конкурсном  документацијом.

1.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА члан 81 ЗЈН

Уколико се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача мора испунити прописане обавезне услове из члана 75 став 1 ЗЈН тачке од 1-3. Група понуђача мора испунити и остале услове из конкурсне документације.

У складу са чланом 81 став 3 ЗЈН саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи :

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1-3 ЗЈН се доказује на следећи начин:

-  Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН за понуђача -уколико подноси самосталну понуду или понуду са подизвођачем  (Образац 1  из конкурсне документације);

- Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН за подизвођача– уколико се подноси понуда са подизвођачем  (Образац 5 из конкурсне документације).

-Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН за члана групе -  за све учеснике у заједничкој понуди (Образац 6  из конкурсне документације);

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 4 ЗЈН се доказује на следећи начин:

- Достављањем неоверене фотокопије важеће Дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4  закона)

1.4. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити следеће додатне услове:

1. Да понуђач задовољава минимум техничких капацитета које је прописао Наручилац (за набавку у целини), и то:

а)  поседовање магацинског простора

Доказ:

понуђачи као доказ прилажу: 1) Попуњену, потписану и печатом оверену  изјаву о поседовању неопходних техничких капацитета за предметну јавну набавку, на обрасцу Наручиоца из конкурсне документације; 2) копије преписа из листа непокретности, или копије уговора о куповини, закупу или другом основу стицања/коришћења магацинског простора; или других одговарајућих доказа);

б) возила:транспортно возило

Доказ:

Доказује се фотокопијом саобраћајне дозволе или доставом неког другог правног акта - уговор о закупу или сл.

2.За све партије, потребно је да за понуђена добра постоји овлашћени сервис на територији   Републике Србије.

Доказ:

Потписана и оверена изјава.

3.Да понуђач задовољава минимум кадровских капацитета које је прописао Наручилац (за набавку у целини), и то:

Да има најмање троје 3 запослених у радном односу на неодређено, на одређено  или по неком другом правном основу у складу са Законом о раду .

Доказ:

Потписана и оверена изјава.

4.Понуђач мора имати овлашћење произвођача да је овлашћени заступник

Доказ:

Оригинал или копија Овлашћења заступника.

5.Произвођач мора да поседује стандард ISO 9001

Доказ:

Оригинал или фотокопија Цертификата ISO 9001.

Наручилац задржава право да провери испуњеност техничких услова понуђача!

Уколико понуђач не приложи тражене доказе за обавезне услове што представља битан недостатак понуде, на основу чл.106. став 1. тачка 1 и 2. Закона о јавним набавкама, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о  испуњености услова, и то:

1.   Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач као и његов законски заступник (уколико  има више законских заступника – за сваког од заступника  појединачно) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

4. Оверену фотокопију важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

Докази наведени под тачкама 2 и 3 не могу бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда.

Доказ наведен под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на српском језику.

2.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Сви заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки  www.portal.ujn.gov.rs   као и на интернет страници Наручиоца www.vikzr.rs.

Увид  у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично  у просторијама наручиоца ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, Зрењанин, сваког радног дана од 09 часова до 14,00 часова а последњег дана до истека рока за подношење понуда.

Право подношења понуда у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна, правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и све услове и захтеве из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Испуњеност услова из чл.75. ЗЈН понуђач доказује документима из чл.77 ЗЈН.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понудa се доставља до 30.08.2019. године до 10,00 часова. Понуда се доставља у уредно затвореној коверти поштом на адресу ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, Зрењанин, или лично на наведену адресу у канцеларији деловодне службе.

На лицу коверте обавезно назначити:

ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, 23000 Зрењанин , за Службу јавних набавки,

«Понуда за јавну набавку:“Набавка пумпи“ , број ЈН 18/2019  НЕ ОТВАРАТИ» као и број и назив партије за које се се подноси понуда.

На полеђини коверте обавезно читко написати назив понуђача, адресу и број телефона особе за контакт.

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, 23000 Зрењанин до 30.08.2019. године до 10,00 часова, без обзира на начин подношења.  Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача са назнаком «неблаговремена».

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Понуде ће се јавно отварати дана 30.08.2019. године, у просторијама ЈКП Водовод и канализација, Зрењанин у 10,30 часова.

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

На основу члана 103. став.4 Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће  потписати записник  и преузети примерак истог.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

4. ПОПУЊАВАЊЕ  ОБРАСЦА  ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци (у зависности како понуђач наступа) а који су саставни део конкурсне документације.

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу достављени лично или су преузети на Порталу јавних набавки, или са сајта наручиоца.

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује све захтеване  податке у обрасце који су  саставни део  конкурсне документације.

Све ставке у обрасцима морају бити попуњене на српском језику, јасне, недвосмислене а сами обрасци  потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача.

Образац понуде и обрасци дати у конкурсној документацији  морају бити читко попуњени хемијском оловком, писаћом машином или електронским путем. Није дозвољено попуњавати обрасце графитном оловком.

Образац трошкова припреме понуде  је саставни део конкурсне документације.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду тршкова.

Модел уговора је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, потребно је да модел

уговора попуни, потпише и овери печатом овлашћено лице понуђача чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

У случају подношења понуде са учешћем подизвођача,модел уговора попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

У случају подношења заједничке понуде у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе понуђача. Модел уговора попуњава, потписује и оверава онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати Уговор, а све према Споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који достављају у уз понуду.

Изјавом о независној понуди која је саставни део конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена за понуђаче:   Понуђачи су у обавези да доставе обрасце који су наведени у оквиру конкурсне документације, а све према упутствима који су наведени код сваког појединог обрасца.

Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним набавкама као и остале услове и захтеве наручиоца прописане овим упутством и конкурсном документацијом.

5. ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ

Уколико се приликом сачињавања понуде сачини грешка, ( у писању речи-текст, уношењу цифара или заокруживања понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи-текст, унету цифру или заокружена понуђена опција прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела понуде стави потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, с тим да ће у случају подношења заједничке понуде потпис и оверу печатом извршити  овлашћени члан групе понуђача-носилац посла

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

7. ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за достављање понуда, наручилац не може да измени или допуни конкурсну документацију.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, без одлагања и накнаде, те измене или допуне ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда. Обавештење о  продужењу рока за подношење понуда ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења или допуњује конкурсну документацију.

Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које замењују с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна документација допуњује бити обележене новим бројевима са напоменом у допису наручиоца уз који ће бити достављена допуна, о укупном броју страна конкурсне документације .

Стране које садрже извршене измене прилажу се конкурсној документацији уместо страна које се замењују а уколико се врши допуна конкурсне дкументације, нове стране се додају, према упутству наручиоца које ће се навести у допису.

Све измене или допуне конкурсне документације објављене на напред наведени начин и у наведеном року чине саставни део конкурсне документације.

8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи  од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Питања се могу  упутити на адресу: са напоменом «Питање за јавну набавку: „Набавка пумпи“,  број ЈН 18/2019 ». Питања се могу упутити и електронском поштом на: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

Комуникација

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће послати одговор у писаном облику у року од 3 дана од дана пријема захтева и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу  јавних  набавки.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским путем није дозвољено.

9. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ  И ОПОЗИВ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА

У  року за подношење понуда наведеног у позиву, понуђач може  да измени, допуни или опозове своју понуду.

Измена, допуна као и опозив понуде се подноси у затвореним ковертама препорученом поштом  на адресу Наручиоца, са назнаком у зависности од конкретне потребе “Измене“ или  „Допуне „ или “Измене и Допуне“ или  „Опозив“ понуде за јавну набавку:ЈН 18/2019, „Набавка пумпи“  – НЕ ОТВАРАТИ.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може вршити измену, допуну или опозив понуде.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде.

Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности  донеће се применом критеријума « најнижа понуђена цена » У складу са чланом 84. став 4. ЗЈН у случају да две или више понуде имају исту понуђену цену, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок испоруке добара.

11.  РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДА

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде  које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације тј понуде које су одговарајуће и прихватљиве.Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење.

б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

ц) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена :

1) уколико није благовремена

2) уколико поседује битне недостатке

3) уколико није одговарајућа

4) уколико ограничава права наручиоца

5) уколико условљава права наручиоца

6) уколико ограничава обавезе понуђача

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

14. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ су:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове

3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

4) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама.

15. ЦЕНА

Цене у понуди морају бити фиксне и изражене у динарима или еврима, без урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ) који се посебно уписује на ОБРАСЦИМА ПОНУДЕ (за сваку партију посебно). Понуђена цена, је коначна цена коју понуђач нуди у оквиру своје понуде (са урачунатим попустом уколико га понуђач нуди), а која укључује све зависне трошкове везане за испоруку добара: трошкове превоза, осигурања, испоруке и истовара предметних добара – ФЦО Магацин Наручиоца – Михајловачка б.б,Зрењанин. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир.

Цена се исказује у  динарима, а може и у еврима.Уколико  цена буде исказана у еврима, ради оцене понуда за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуде. Цена изражена у еврима платива је у динарској противвредности по одговарајућем средњем девизном курсу НБС на дан фактурисања.

Понуђачи у понудама, у оквиру Обрасца понуде са задатим елементима, за сваку партију за коју подносе понуду наводе: укупну цену за наведену количину свих предметних добара у оквиру партије без ПДВ, ПДВ, као и укупно исказану цену за сва добра у оквиру партије за коју конкуришу са ПДВ.

Такође, Понуђач је дужан да и у Обрасцу структуре цене (за сваку партију посебно), наведе све цене по траженим позицијама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у оквиру обрасца структуре цене.

Уколико је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће у писменом облику сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама захтевати образложење о формираној цени. Понуђач је у обавези да тражено објашњење достави у примереном року.

Рок важења понуде мора да буде најмање 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда, а исти се уписује на Обрасцу понуде.

16. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Плаћање  је динарско.

Плаћање извршене услуге наручилац ће вршити у року од 45 дана од дана испоруке добра и истављања исправне фактуре

Понуђачи су у обавези да у понудама у оквиру Обрасца понуде са задатим елементима за сваку партију за коју подносе понуду наведу рок испоруке, који се исказује у данима, као и да рок испоруке наведу у оквиру Модела уговора. Понуђачи треба да наведу рок испоруке предметних добара поштујући минималне захтеве Наручиоца наведене у конкурсној документације и то:

Максимални рок испоруке износи 45 дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца.

Понуђачи су у обавези да добра која су предмет јавне набавке испоручују сукцесивно, по налогу Наручиоца. Испорука предметних добара за сваку појединачну поруџбеницу, мора бити испоштована у целости, најкасније у року који је наведен у понуди. Продавац је обавезан да испоруку добара најави  са следећим подацима: дан и време испоруке, податке о понуђачу, имена и презимена особа која ће добра испоручити и регистарски број возила. Продавац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе број јавне набавке - ЈН 18/2019.

Понуђачи су у обавези да ни у ком случају не одступају од квалитета понуђених добара из понуде, у случају евентуалног одступања у погледу квалитета испоручених добара због динамике тржишта, Наручилац има право на рекламацију квалитета испоручених добара, у ком случају може да одбије њихов пријем, уколико исти не одговарају мерилима квалитета, техничких карактеристика, као и у случају очигледних грешака, што се констатује на лицу места записником. Записник о констатованим примедбама потписују овлашћена лица Наручиоца и Испоручиоца. Испоручилац је дужан да у случају писмене рекламације испоручи предметна добра која одговарају мерилима квалитета најкасније 5 (пет) дана по пријему рекламације. У случају да понуђач не поступи по захтеву Наручиоца за рекламацијом у примереном року, Наручилац има право на једнострани раскид закљученог уговора, под условима који ће се прецизирати уговором.

Рок испоруке се сматра битним елементом уговора, а непоштовање уговореног рока испоруке, представља разлог за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца и наплату средстава обезбеђења извршења Уговора.

Место испоруке: Зрењанин, ФЦО магацин Наручиоца - БУНАРИ Михајловачки друм бб Продавац је обавезан да испоруку добара најави  са следећим подацима: дан и време испоруке, податке о понуђачу, имена и презимена особа која ће добра испоручити и регистарски број возила. Продавац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе број јавне набавке - ЈН 18/2019. Михајловачка б.б, 23000 Зрењанин

17. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће меродавне елементе понуде.

18. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац може да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важности понуде.

Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19. ПОНУЂАЧ

Понуђачем се сматра:

- понуђач који наступа самостално (понуду подноси самостално)

- понуђач који наступа са подизвођачем

- група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац ће понуду тог понуђача као и све понуде у које је тај понуђач укључен одбити као неприхватљиве.

20. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, као и да наведе у својој понуди, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од

50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача

Добављач  не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач  може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

21. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико се  подноси заједничка понуда, носилац посла који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, је у обавези да попуни, потпише и овери све обрасце у конкурсној документацији који се односе на заједничку понуду.

Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81. ЗЈН.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама,.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. закона и то:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

22.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или

заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће  одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, а за период од претходне три године. Докази на основу којих ће наручилац одбити понуду наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац  може одбити понуду ако поседује доказ из чл.82 став 3. тачка 1. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и друго наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Такође, наручилац ће  понуду понуђача који је  на списку негативних референци одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах достави доказ негативне референце.Управа ће донети о томе закључак у складу са чл.83 ЗЈН

На основу донетих закључка  из предходног става, Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

У списак негативних референци поред назива понуђача, односно добављача, уписује се доказ негативне референце, наручилац који је доставио доказ, предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу са ознаком из општег речника набавке, и датум утврђивања и важења негативне референце.

24. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Сва документа односно подаци који нису означени као поверљиви, односно нису заштићени одредбом члана 14. ЗЈН, могу бити предмет увида других понуђача који то затраже по основу члана 110. ЗЈН.

25. ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу односно увид код понуђача односно његовог подизвођача.

26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац  ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико  нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети

поступак оконча односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком и иста се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац ће своју одлуку о обустави јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и исту ће објавити на Порталу јавних набавки  као и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

27. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте уклонио.

У случају поднетог Захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци.

Поднети Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у скалду са чл.150 ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 дана од пријема Захтева.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број  840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, у износу од 120.000,00 динара, сврха уплате: Попуњавање поља „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос:

У наведено поље,  потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на

крају  број  или ознаку јавне набавке  при чему  није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу. Примере правилно попуњених  образаца  налога за уплату или  налога за пренос можете  видети у оквиру  „банера“ на интернет страници Републичке комисије.

28. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац доноси Одлуку о  додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, понуђач је дужан да потврди пријем одлуке.

Уколико понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

29. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора.Уговор се закључује са понуђачем којем је додељена одлука о додели уговора у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је у поступку поднета само једна понуда .

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити у року од 5 дана од дана закључења уговора.

30. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих  прописа  о  заштити  на  раду, запошљавању и  условима  рада, заштити  животне средине.

Понуђач гарантује да је ималац интелектуалне својине.

Накнаду за  коришћење патената, као  и одговрност за  повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којом се закључи уговор се обавезује да најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора  Наручиоцу достави:

- бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са овлашћењем  да је Наручилац може попунити на износ од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, за добро извршење посла, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза.

## ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Гарантни рок износи минимум 12 месеци од дана извршене испорук предметних добара.

У периоду гарантног рока понуђач је обавезан да у најкраћем могућем примереном року отклања све утврђене недостатке на предметним добрима.

У случају да понуђач није у могућности да отклони недостатке на предметним добрима, обавезан је да испоручи нове артикле, са истим техничким карактеристикама, нове, некоришћене, из текуће производње, у ком случају гарантни рок почиње тећи изнова.

У случају да Наручилац, након пријема добара које су предмет јавне набавке, утврди да исте не одговарају његовим захтевима наведеним у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, или да испоручена добра имају одређене недостатке, испоставиће понуђачу захтев испоруком нових, а све у складу са конкурсном документацијом. У случају да понуђач не поступи по захтеву Наручиоца за рекламацијом у примереном року, обавезан је да Наручиоцу надокнади штету коју услед тога претрпи, а Наручилац има право на једнострани раскид закљученог уговора, под условима који ће се прецизирати уговором.

VI     ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ    1 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75.  ЗЈН за понуђача

ОБРАЗАЦ    2 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем

ОБРАЗАЦ    3 - Изјава понуђача да  наступа са подизвођачем

ОБРАЗАЦ    4 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за  подизвођача

ОБРАЗАЦ     5 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. за члана групе понуђача

ОБРАЗЦАЦ   6-Изјава о испуњавању посебних услова

ОБРАЗАЦ     7- Изјава о испуњавању посебних услова

ОБРАЗАЦ     8- Изјава о испуњавању посебних услова

ОБРАЗАЦ     9- Образац понуде Партија 1

ОБРАЗАЦ     10- Образац понуде Партија 2

ОБРАЗАЦ     11 -  Образац трошкова припреме понуде

ОБРАЗАЦ     12 -  Изјава о независној понуди

ОБРЗАЗАЦ   13-Изјава о кључном особљу

ОБРАЗАЦ     14- Изјава

ОБРАЗАЦ     15- Изјава о гаранцији квалитета

ОБРАЗАЦ     16-  Менично овлашћење за извршење уговора

ОБРАЗАЦ     17- МОДЕЛ УГОВОРА Партија 1

ОБРАЗАЦ     18-  МОДЕЛ УГОВОРА Партија 2

ОБРАЗАЦ  1

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________из ____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке „Набавка пумпи“, ЈН 18/2019 и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.

ОБРАЗАЦ   2

ЈАВНА НАБАВКА

Набавка пумпи

Број ЈН 18/2019

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂAЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке број ЈН 18/2019, изјављујем да не наступам са подизвођачем.

ПОНУЂАЧ:

Место: __________________

Датум: __________________

____________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац доставља само понуђач који наступа самостално, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити

Образац попуњава,потписује и оверава понуђач

ОБРАЗАЦ   3

ЈАВНА НАБАВКА

Набавка пумпи

Број ЈН 18/2019

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂЕЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке, „Набавка пумпи“ ЈН 18/2019, изјављујем да ћу извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводим њихово учешће по  вредности:

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

Место: __________________

ПОНУЂАЧ:

Датум: __________________

____________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац доставља само понуђач који наступа са подизвођачем, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити.

Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ  4

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. тачка . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015 ), као заступници понуђача и подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач__________________________________________из_______________________,

Адреса      _____________________________________________________________,

Матични број __________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава  све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-3 ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке: услуге „Набавка пумпи“ ЈН 18/2019, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

Датум:______________________

Место:_______________________                                         _______________________

М.П.                    Овлашћено лице понуђача

_______________________

Печат и потпис

Датум:______________________

Место:_______________________                                       __________________________

М.П.               Овлашћено лице подизвођача

_______________________

Печат и потпис

Напомена: Образац изјаве потписују и оверавају овлашћена лица понуђача и подизвођача. Уколико понуђач наступа са више подизвођача образац копирати и попунити за сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ  5

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН   ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 ), као заступник групе понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Члан групе понуђача ____________________________________из ____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке: «Набавка пумпи» ЈН 18/2019, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

Датум:______________________                    _____________________________________

Место:______________________                          Овлашћено лице /Носилац посла

______________________

Печат и потпис

Напомена I: Уколико понуду подноси група понуђача,  образац изјаве потписује и оверава понуђач који је одређен као  носилац посла  групе понуђача

Напомена II:Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац фотокопира и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

ОБРАЗАЦ бр. 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПОСЕДУЈЕ ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да поседујемо овлашћени сервис произвођача пумпи  на територији Републике Србије (квалитетно одржавање и стручна уградња оригиналних резервних делова у гарантном и постгарантном року) .

Датум ____________ године

М.П.				  ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  бр. 7

#### И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ СА МИНИМУМ ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (под материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да наше предузеће __________________________________

________________________________________________у својству Понуђача располаже минимумом техничких капацитета, које захтева Наручилац, за јавну набавку добара – Набавка пумпи, број набавке 18/2019 и то (за набавку у целини):

(Поседујемо/не поседујемо)____________________ магацински простор

(Поседујемо/не поседујемо)____________________ доставно возило

Тражене податке понуђачи уписују на овом обрасцу, а исте, поред ове изјаве, доказују са следећим:

- копије преписа из листа непокретности, или копије уговора о куповини, закупу или другом основу стицања/коришћења магацинског простора; или других одговарајућих доказа.

- фотокопијом саобраћајне дозволе или доставом неког другог правног акта - уговор о закупу или сл.

Датум ____________ године

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

М.П.

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  бр. 8

#### И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ СА МИНИМУМОМ КАДРОВСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама  под материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да наше предузеће_________________________________

____________________________________________________ у својству Понуђача располаже минимумом кадровских капацитета, које захтева Наручилац, за јавну набавку добара – Набавка пумпи, број набавке ЈН 18/2019 и то (за набавку у целини):

- Предузеће има минимум 3 (троје)  запослених на неодређено , на одређено  или по неком другом правном основу у складу са Законом о раду.

Датум ____________ године

МП

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  9

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА

НАБАВКУ Партија 1 - ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ

бр. набавке ЈН 18/2019

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

|  | Технички опис и карактеристике фекалних пумпи | Количина | Цена по комаду без ПДВ-а | ПДВ | Цена по комаду са ПДВ - ом | Укупна цена са ПДВ - ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и испорука заменске канализационе потапајуће центрифугалнe пумпe за вертикалну уградњу следећих карактеристика: Радна тачка: Q=20,8l/s, H= 6 m, Степен корисности ≥ 73% - Крива радног опсега: H1= 8,4m Q1=8 /s, H2= 6 Q2=20,8l/s, H3= 4m Q3=30,1l/s, - Погонски електро мотор пумпе номиналне снаге 2kW, 50Hz, 400V, са пратећим енергетским и сигналним кабловима дужине l=20m, опремљен стандардном заштититом од прегревања статора мотoра, сензором продора воде у кућиште статора (FLS или еквивалент). Број обртаја: 1450 1/min - Класа изолације намотаја: H (+180(C) - Класа заштите кућишта мотора: IP 68 - Систем хлађења статора затворен – унутрашњи - Пумпа треба да поседује полуотворено, самоиспирајуће „N“ радно коло, израђено од ливеног гвожђа, са повијеним лопатицама и сечивима, са функцијом рада без заглављивања. - Потисни прикључак DN 80, NP 10. - Пумпа заштићена од корозије премазима у фабрици произвођача. - Механички заптивачи у пумпи, цементирани карбид WCCR Уз пумпу испоручити: - Усисно колено 900 за повезивање на усисни цевовод DN 80, NP 10 Слична типу FLYGT NP3085.160 MT (РК 460), P=2kW | Kом.2 |  |  |  |  |
| 2. | Сет резервних делова за пумпу 1. Састоји се од: сета ''О'' прстенова, механичких заптивача и лежајева | Ком.2 |  |  |  |  |
| 3. | Држач вођица галванизовани челик за 2“ | Ком.4 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и испорука заменске канализационе потапајуће центрифугалнe пумпe за вертикалну уградњу следећих карактеристика: Радна тачка: Q=26,1l/s, H= 7,6 m, Степен корисности ≥ 73% - Крива радног опсега: H1= 10m Q1=14 /s, H2= 7,6 Q2=26,1l/s, H3= 4m Q3=41,1l/s, - Погонски електро мотор пумпе номиналне снаге 3,1kW, 50Hz, 400V, са пратећим енергетским и сигналним кабловима дужине l=20m, опремљен стандардном заштититом од прегревања статора мотoра, сензором продора воде у кућиште статора (FLS или еквивалент). Број обртаја: 1450 1/min - Класа изолације намотаја: H (+180(C) - Класа заштите кућишта мотора: IP 68 - Систем хлађења статора затворен – унутрашњи - Пумпа треба да поседује полуотворено, самоиспирајуће „N“ радно коло, израђено од ливеног гвожђа, са повијеним лопатицама и сечивима, са функцијом рада без заглављивања. - Потисни прикључак DN 100, NP 10. - Пумпа заштићена од корозије премазима у фабрици произвођача. - Механички заптивачи у пумпи, цементирани карбид WCCR Уз пумпу испоручити: - Усисно колено 900 за повезивање на усисни цевовод DN 100, NP 10 Слична типу FLYGT NP3102.160 HT (РК 461) P=3,1kW | Ком.4 |  |  |  |  |
| 5. | Сет резервних делова за пумпу 4. - Механички заптивачи - Горњи и доњи лежај - Сет О-прстенова | Ком.2 |  |  |  |  |
| 6. | Држач вођица галванизовани челик за 2“ | Ком.4 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и испорука заменске канализационе потапајуће центрифугалнe пумпe за вертикалну уградњу следећих карактеристика: Радна тачка: Q=30,2l/s, H= 13,3 m, Степен корисности ≥ 74% - Крива радног опсега: H1= 16m Q1=19,8 /s, H2= 13,3 Q2=30,2l/s, H3= 10,6m Q3=40,1l/s, - Погонски електро мотор пумпе номиналне снаге 5,9kW, 50Hz, 400V, са пратећим енергетским и сигналним кабловима дужине l=20m, опремљен стандардном заштититом од прегревања статора мотoра, сензором продора воде у кућиште статора (FLS или еквивалент). Број обртаја: 1450 1/min - Класа изолације намотаја: H (+180(C) - Класа заштите кућишта мотора: IP 68 - Систем хлађења статора затворен – унутрашњи - Пумпа треба да поседује полуотворено, самоиспирајуће „N“ радно коло, израђено од ливеног гвожђа, са повијеним лопатицама и сечивима, са функцијом рада без заглављивања. - Потисни прикључак DN 100, NP 10. - Пумпа заштићена од корозије премазима у фабрици произвођача. - Механички заптивачи у пумпи, цементирани карбид WCCR Уз пумпу испоручити: Слична типу FLYGT NP3127.161 HT (РК 487), P=5,9kW | Ком.2 |  |  |  |  |
| 8. | Сет резервних делова за пумпу 7. Састоји се од : сета ''О'' прстенова, механичких заптивача и лежајева | Ком.2 |  |  |  |  |
| 9. | Држач вођица галванизовани челик за 2“ | Ком.4 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и испорука заменске канализационе центрифугалнe пумпe за вертикалну, суву уградњу следећих карактеристика: Радна тачка: Q=74l/s, H= 22,7 m, Степен корисности ≥ 73% - Крива радног опсега: H1= 15,5m Q1=111 /s, H2= 22,7m Q2=74,3l/s, H3= 35,1m Q3=13,5l/s, - Погонски електро мотор пумпе номиналне снаге 30kW, 50Hz, 400V, са пратећим енергетским и сигналним кабловима дужине l=20m, опремљен стандардном заштититом од прегревања статора мотoра, сензором продора воде у кућиште статора (FLS или еквивалент). Број обртаја: 1475 1/min - Класа изолације намотаја: H (+180(C) - Класа заштите кућишта мотора: IP 68 - Систем хлађења статора затворен – унутрашњи (мешањем гликола и воде) - Спољна облога за хлађење - Пумпа треба да поседује полуотворено, самоиспирајуће „N“ радно коло, израђено од ливеног гвожђа, са повијеним лопатицама и сечивима, са функцијом рада без заглављивања. - Потисни прикључак DN 150, NP 10. - Пумпа заштићена од корозије премазима у фабрици произвођача. - Механички заптивачи у пумпи, цементирани карбид WCCR Уз пумпу испоручити: - Усисно колено 900 за повезивање на усисни цевовод DN 250, NP 10 - Релеј за надгледање сензора уграђених у пумпу сличан типу Мini CAS II "FLYGT", напајање 24 VDC. - Сет за постоље за Т вертикалну суву инсталацију Слична типу FLYGT NТ3202.180 HT (РК 458), P=30 kW | Ком.1 |  |  |  |  |
| 11. | Сет резервних делова за пумпу 10. Састоји се од: сета ''О'' прстенова, механичких заптивача и лежајева | Ком.1 |  |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА =_________________________________ , ____ ДИНАРА

СЛОВИМА:_________________________________________________________________

ПДВ:   ____________________________________________________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: ____________________________________________________

Понуђена цена је коначна цена коју понуђач одређује у вези јавне набавке, а у коју су урачунати сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд. ...) везани за испоруку добара без урачунатог ПДВ. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир.

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА –    по примопредаји добара, у року од  45 дана од пријема фактуре код Наручиоца.

- РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА (у данима): _________________________(до 45 дана)

- ГАРАНТНИ РОК ДОБАРА (у данима):___________________________________( минимум 12 месеци од дана извршене испоруке)

-     МЕСТО ИСПОРУКЕ (ФЦО магацин Наручиоца –Бунари ,Михајловачка бб, Зрењанин).

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	________ дана од дана јавног отварања понуде (поштујући мин.захтеве Наручиоца из конкурсне документације-мин. 90 дана)

- НАЧИН НАСТУПАЊА

- Самостално

б) Са подизвођачем   _____________________________________(навести назив подизвођача)

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу________________________

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач  __________________________

в)Заједничка понуда

___________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

-ДОДАТНЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ:

____________________________________________________________________________

ВАЖНО: Количине добара дате у техничким спецификацијама за обе партије дате су оквирно и укупне цене дате од стране понуђача служиће за рангирање понуда a уговор по јавној набавци биће закључен на износ процењене вредности ове јавне набавке и исти ће производити правно дејство до утрошка тог износа, или до протека периода од годину дана од дана његовог закључења ( у зависности од тога који раскидни услов први наступи).

Датум ____________ године                       МП.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ бр. 10

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА

НАБАВКУ

ПАРТИЈА 2 - БУНАРСКИ ПОДВОДНИ АГРЕГАТИ

бр. набавке ЈН 18/2019

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

| Р.б | Бунарски потапајући електроцрпни агрегати - објекат цевасти бунари | Количина | Цена по комаду без ПДВ-а | ПДВ | Цена по комаду са ПДВ - ом | Укупна цена са ПДВ - ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 1,4 l/s / H1 = 30 m Q2 = 1,1 l/s / H2 = 40 m Q3 = 0,6 l/s / H3 = 50 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Снага ел.мотора, номинална: Pnom = 0,75 kW - Un = 380 V; f = 50 Hz - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин. дужине l=2m | Ком. 1 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 3,2 l/s / H1 = 30 m Q2 = 3,0 l/s / H2 = 40 m Q3 = 2,7 l/s / H3 = 50 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Снага ел.мотора, номинална: Pnom = 2,2 kW - Un = 380 V; f = 50 Hz - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин. дужине l=2m | Ком. 2 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 3,7 l/s / H1 = 50 m Q2 = 3,5 l/s / H2 = 60 m Q3 = 2,8 l/s / H3 = 70 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Un = 3 x 380 V; f = 50 Hz - Снага ел.мотора, номинална: Pnom = 3,0 kW - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин. дужине l=2m | Ком. 2 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 5,0 l/s / H1 = 50 m Q2 = 4,5 l/s / H2 = 60 m Q3 = 4,1 l/s / H3 = 70 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Un = 3 x 380 V; f = 50 Hz - Снага ел.мотора номинална: Pnom = 4,0 kW - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин. дужине l=2m | Ком. 2 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и испорука подводних пумпних агрегата следећих карактеристика: Пумпа: -Q – H карактеристике су дате за 50 Hz -Проток / Напор Q1 = 5,1 l/s / H1 = 50 m Q2 = 4,8 l/s / H2 = 60 m Q3 = 4,4 l/s / H3 = 70 m Електромотор: Трофазни потапајући следећих карактеристика: - Un = 3 x 380 V; f = 50 Hz - Снага ел.мотора номинална: Pnom = 5,5 kW - Напојни кабл одговарајућег пресека, мин.дужине L=2m | Ком. 3 |  |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА =__________________________________ , ____ ДИНАРА

СЛОВИМА:	  ________________________________________________________________

ПДВ:              _________________________________________________________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: _______________________________________________________

Понуђена цена је коначна цена коју понуђач одређује у вези јавне набавке, а у коју су урачунати сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд. ...) везани за испоруку добара без урачунатог ПДВ. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир.

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА –    по примопредаји добара, у року од  45 дана од пријема фактуре код Наручиоца.

- РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА (у данима): _________(до 45 дана)

- ГАРАНТНИ РОК ДОБАРА (у данима):__________ ( минимум 12 месеци од дана извршене испоруке)

-     МЕСТО ИСПОРУКЕ (ФЦО магацин Наручиоца ––Бунари ,Михајловачка бб, Зрењанин).

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	________ дана од дана јавног отварања понуде(поштујући мин.захтеве Наручиоца из конкурсне документације-мин. 90 дана)

- НАЧИН НАСТУПАЊА

- Самостално

б ) Са подизвођачем _______________________________________(навести назив подизвођача)

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу________________________

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач   __________________________

в)Заједничка понуда

___________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

- ДОДАТНЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ:_______________   _______________________________________________________________

ВАЖНО: Количине добара дате у техничким спецификацијама за обе партије дате су оквирно и укупне цене дате од стране понуђача служиће за рангирање понуда a уговор по јавној набавци биће закључен на износ процењене вредности ове јавне набавке и исти ће производити правно дејство до утрошка тог износа, или до протека периода од годину дана од дана његовог закључења ( у зависности од тога који раскидни услов први наступи).

Датум ____________ године                       МП.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 68/2015 ) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013 и 86/15),  достављамо структуру трошкова за припремање понуде за ЈН 18/2019 „Набавка пумпи“ за потребе  наручиоца , и то:

Врста трошка: износ: ______________________________________________________, ______________динара ______________________________________________________,______________динара ______________________________________________________, ______________динара ______________________________________________________,______________динара ______________________________________________________, ______________динара ______________________________________________________,______________динара

Напомена I: 	сходно члану 88. став 2 ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/2015 и 68/2015), трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана,  ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена II: Ако понуђач има трошкова које би исказао у овом обрасцу онда образац  треба да попуни, потпише и овери и достави уз понуду.

Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац треба да прецрта косом цртом, потпише и овери и достави уз понуду.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла.

ОБРАЗАЦ   12

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. 61 став 4.тачка 9.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/12,14/2015 и 68/2015) и чланом 6. и 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“29/2013 и 86/15), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________из_______________________

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову понуду подноси  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.Ова изјава се даје  за ЈН 18/2019 „Набавка пумпи“.

Датум: ____________________		М.П.              Понуђач/Носилац посла

______________________________

Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена: : Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача у своје име и име својих подизвођача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла у име свих чланова групе понуђача

ОБРАЗАЦ 13

#### И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ

у поступку набавке бр. ЈН 18/2019

Партија 1

- Лице одговорно за извршење уговора

________________________________.

- Лице одговорно за контролу и квалитет предметних добара

_________________________________.

Партија 2

-Лице одговорно за извршење уговора

________________________________.

-Лице одговорно за контролу и квалитет предметних добара

_________________________________.

Напомена: Понуђач попуњава само за ону партију у оквиру које наступа.

Датум________________ године

М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 14

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ

о поштовању законских прописа

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број 124/1214/2015 и 68/2015, ), заступник понуђача даје следећу

ИЗЈАВУ

Којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су поштоване обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

______________________________

Датум: ____________________		М.П.           Понуђач/Носилац посла

______________________________

Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла.

ОБРАЗАЦ 15

ИЗЈАВА О ГАРАНЦИЈИ КВАЛИТЕТА

Овом изјавом, под пуном материјалом и кривичном одговорношћу, потврђујемо да ћемо, у случају избора наше понуде као најповољније за јавну набавку (добара) ЈН 28/2017 „НАБАВКА ПУМПИ“, обликоване у 2 (две) партије и то:

Партија 1 – ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ,

Партија 2 –БУНАРСКИ ПОДВОДНИ АГРЕГАТИ,

за потребе ЈКП „ Водовод и канализација“ Зрењанин, бр. набавке ЈН 18/2019, Наручиоцу испоручити добра која су предмет ове јавне набавке, нова, некоришћена, из текуће производње, која задовољавају важеће стандарде прописане за ту врсту добара и која по врсти, квалитету и перформансама материјала, и то:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(навести назив  партије / или обе партије)

У периоду гарантног рока од годину дана, гарантујемо да ће сви недостаци на предметним добрима бити отклоњени у најкраћем могућем року, а у случају немогућности отклањања недостатака на предметним добрима, обезбедићемо замену са новим артиклима истих карактеристика, у свему у складу са закљученим уговором.

Датум________________ год                              М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 16

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платог промета,

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________

_____________________________________________________________________

Седиште/адреса: ______________________________________________________

Матични број: ________________________________________________________

ПИБ:   _______________________________________________________________

Текући рачун: ________________________________________________________

Код банке: ___________________________________________________________

И  З  Д  А  Ј  Е

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин

Седиште/адреса: Зрењанин Петефијева Број 3

Текући рачун:205-98998-11

Матични број: 08049637  ПИБ: 101162753

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

“ Набавка пумпи“ , број ЈН  18/2019

За корисника бланко, соло менице

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________   овлашћујемо Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ

10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ _______________ динара, у сврху гаранције за добро извршење посла, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од периода важења уговора.

Овлашћује се ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин као Поверилац, да у складу са одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П.

ОБРАЗАЦ  17

М О Д Е Л   У Г О В О Р А

ЗА ПАРТИЈУ БР. 1

Закључен између:

1. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, ул. Петефијева бр. 3, кога заступа  в.д.директора Предраг Бодирога, дипл.екон. (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

МБ – 08049637

ПИБ – 101162753

Текући рачун:205-98998-11

и

2. ____________________, са седиштем у _____________, ул. ____________ бр. ______, кога заступа _______________, ___________, ________, (у даљем тексту : ИСПОРУЧИЛАЦ)

МБ – _______________

ПИБ – _______________

Текући рачун – ___________________ код _______________ а.д. ____________

(попуњава се)

Уговорне стране сагласно констатују:

  - да је Наручилац у складу са чланом 39. (Закона о јавним набавкама Службени гласник РС“ број 124/2012 и 68/15), Одлуком директора бр. ___ од _______ године, покренуо и спровео поступак јавне набавке, набавке добара – „НАБАВКА ПУМПИ“, број набавке  ЈН 18/2019.

  - да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, за избор најниже понуђене цене,  за Партију 1 – ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ, прихваћена Понуда бр. _________ од ______2019. године, понуђача – _______________, са седиштем у ___________, ул. ________ бр. ___, те је уговорено како следи

овај  део не попуњава понуђач  –

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка и испорука Фекалних потапајућих пумпи, у свему према захтеву и техничким карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији Наручиоца и Понуди Испоручиоца, број ____ од ____2019. године, која чини саставни део овог Уговора. (овај  део не попуњава понуђач)

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу сукцесивно испоручује добра која су предмет Уговора у периоду на који је Уговор закључен, према плану, динамици и потребама Наручиоца, а на основу испостављеног захтева Наручиоца са дефинисаним врстама и количинама добара која се испоручују.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће за сваку набавку и испоруку добара из члана 1, овог Уговора, Испоручиоцу плаћати по јединичним ценама датим у спецификацији понуде, а највише до износа који представља процењену вредност за ову јавну набавку, тј.највише до 4.700.000,00 динара, на текући рачун бр. _________________ код _______ а.д. _________.  (попуњава се).

Наручилац се не обавезује да ће наручивати добра до износа из става 1 овог уговора, већ у складу са стварним потребама.

У ценама из спецификације понуде  урачунати су сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд) везани за испоруку предметних добара.

У износ из става 1. овог члана није урачунат ПДВ, у износу од 20% који пада на терет Наручиоца.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене из члана 3. Уговора врши сукцесивно, по свакој извршеној испоруци  одређене врсте и количине добара за које је Наручилац испоставио Захтев са Спецификацијом, по потписивању Отпремнице из члана 10. Уговора, у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана завођења код Наручиоца испостављене фактуре од стране Испоручиоца.

Уколико  цена буде исказана у еврима, ради оцене понуда за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуде. Цена изражена у еврима платива је у динарској противвредности по одговарајућем средњем девизном курсу НБС на дан фактурисања

Испоручилац се обавезује да приликом испостављања фактуре Наручиоцу, у истој наведе јединичне цене добара, количину и врсту.

# СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Испоручилац је обавезан Наручиоцу доставити одмах по закључењу уговора, а најкасније 15 дана од његовог закључења бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, за добро извршење посла, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да испоруку добара из члана 1. Уговора увек изврши у року од ______ дана ( до 45 дана) од дана пријема Захтева за сваку појединачну поруџбину од стране Наручиоца, у складу са чланом 2. Уговора и то ФЦО магацин Наручиоца, на адресу Зрењанин Михајловачки друм бб.

Уколико Испоручилац задоцни са испуњењем своје обавезе из претходног става, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% укупне уговорене вредности из члана 3. Уговора, за сваки дан прекорачења уговореног рока, али не више од 5% укупно уговорене цене. Наручилац има право да са Испоручиоцем који не поштује уговорене рокове испоруке, раскине уговор у сваком моменту, без отказног рока и пре него то уговорна казна достигне износ од 5%.

Уколико Наручилац прими испуњење обавезе Испоручиоца после истека рока за извршење уговорених обавеза, задржава право на уговорну казну уколико је то Испоручиоцу писмено  саопштио и од њега захтевао.

Поред износа уговорне казне из става 2. овог члана, Испоручилац је дужан Наручиоцу накнадити и разлику до висине стварне штете коју услед тога претрпи.

Уколико Испоручилац не буде извршавао предметне обавезе у складу са одредбама овог Уговора и прихваћеном понудом, Наручилац може да активира и дато средство обезбеђења за добро извршење посла поднету од стране Испоручиоца.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу увек испоручивати предметна добра првокласног квалитета, нова, из текуће производње, од произвођача, која одговарају важећим СРПС стандардима за ову врсту добара, у супротном дужан је Наручиоцу надокнадити штету у потпуности према позитивним прописима о накнади штете.

Члан 8.

Испоручилац је дужан да Наручиоцу обезбеди благовремено снабдевање добрима која су предмет Уговора у периоду важења истог, по захтеву Наручиоца, у количини, врсти, квалитету, произвођача наведеног у оквиру Спецификације дате у прихваћеној Понуди Испоручиоца.

Члан 9.

Увек приликом преузимању предметних добара, овлашћено лице Наручиоца је дужно да утврди да ли су иста испоручена по врсти, количини и квалитету, од произвођача наведеног у оквиру Спецификације дате у прихваћеној понуди, у свему према захтеву Наручиоца.

Уколико Наручилац приликом испоруке одговарајуће врсте и количине добара која су предмет Уговора, утврди да иста имају недостатке и не одговарају у потпуности захтевима Наручиоца и техничким карактеристикама из прихваћене Понуде, има право одбити пријем истих, о чему ће сачинити Записник о рекламацији, оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоцу доставити захтев за замену испоручених добара.

У случају из претходног става, Испоручилац је дужан да Наручиоцу испоручи одговарајућу врсту и количину добара  које је Наручилац захтевао, у року од 24 часа од дана пријема Записника о рекламацији.

РИЗИК ОД ПРОПАСТИ ДОБАРА

Члан 10.

Ризик оштећења и пропасти добара до момента предаје Наручиоцу сноси Испоручилац.

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА

Члан 11.

Квалитативно-квантитативан пријем добара вршиће се потписивањем отпремнице приликом сваке сукцесивне испоруке.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Испоручилац даје гаранцију за квалитет добара која су предмет Уговора у складу са наведеним у оквиру Спецификације.

Гарантни рок тече од дана извршене испоруке добара у складу са чланом 13. Уговора.

Гарантни рок износи______месеци.

НЕМОГУЋНОСТ ИСПУЊЕЊА

Члан 13.

У случају више силе и других непредвиђених околности које наступе независно од воље уговорних страна, а које спречавају извршење уговорних обавеза у планираним роковима, уговорна страна која није у могућности да изврши своју уговорну обавезу, дужна је да о моменту настанка и престанка тих околности, писмено обавести другу уговорну страну.

У случајевима из става 1. овог члана, уговорне стране ће се споразумети о датуму када ће Испоручилац отпочети са испоруком добара, односно одредити накнадни рок за испоруку, који се продужава за онолико времена колико те околности трају.

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговор се закључује на период до 12 (дванаест) месеци или до утрошка износа из чл.3 овог уговора, који представља износ процењене вредности за ову јавну набавку, у зависности од тога који раскидни услов први наступи.

Уговор се закључује под одложним условом – достављањем наведеног средства обезбеђења наведеног у члану 5, став 1. овог Уговора.

Уколико Испоручилац достави наведено средство обезбеђења у уговореном року, уговор производи правно дејство од дана потписивања  истог. У противном, уколико се одложни услов не испуни, Уговор не производи правно дејство, односно сматраће се да исти није ни закључен.

Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи:

  - Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;

  - Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Испоручилац делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, са отказним роком од 5 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

  - Једностраним раскидом од стране Наручиоца у случају престанка потребе Наручиоца за даљом испоруком одговарајућих врста и количина добара која су предмет овог уговора, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о престанку потребе за даљом испоруком добара,

  - Испуњењем уговорних обавеза

  - У осталим случајевима предвиђеним законом и овим Уговором.

У свим случајевима једностраног раскида уговора, отказни рок је 5 (пет) дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду Уговора, изузев у случају из става 1. тачка 3. овог члана, у ком случају отказни рок износи 15 дана од дана достављања обавештења о престању потребе за даљим пружањем услуга.

Испоручилац је обавезан да у случају престанка важења Уговора из разлога које је он скривио, Наручиоцу надокнади сву штету коју услед тога претрпи, у складу са општим правилима о одговорности за накнаду штете.

Уколико је једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца због неиспуњења или делимичног испуњења уговорних обавеза од стране Испоручиоца, последица више силе, уговорне стране немају право на накнаду проузроковане штете.

Члан 16.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни законски прописи из ове области.

Члан 17.

У случају евентуалног спора надлежан је стварно надлежан суд у Зрењанину.

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

За ИСПОРУЧИОЦА				                                    За НАРУЧИОЦА

__________________                                                          ____________________________

в.д.директора Предраг Бодирога, дипл.екон.

НАПОМЕНА:  Достављени модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

ОБРАЗАЦ 18

М О Д Е Л   У Г О В О Р А

ЗА ПАРТИЈУ БР. 2

Закључен између:

1. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, ул. Петефијева бр. 3, кога заступа в.д.директора Предраг Бодирога, дипл.екон., (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

МБ – 08049637

ПИБ – 101162753

Текући рачун:205-98998-11

и

2. ____________________, са седиштем у _____________, ул. ____________ бр. ______, кога заступа _______________, ___________, ________, (у даљем тексту : ИСПОРУЧИЛАЦ)

МБ – _______________

ПИБ – _______________

Текући рачун – ___________________ код _______________ а.д. ____________

(попуњава се)

Уговорне стране сагласно констатују:

  - да је Наручилац у складу са чланом 39. (Закона о јавним набавкама Службени гласник РС“ број 124/2012 и 68/2015), Одлуком директора бр. ___ од _____ године, покренуо и спровео поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – „НАБАВКА ПУМПИ“, број набавке ЈН 18/2019.

  - да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, за избор најповољније понуде, за Партију 2 – БУНАРСКИ ПОДВОДНИ АГРЕГАТИ , прихваћена Понуда бр. _________ од ______2019. године, понуђача – _______________, са седиштем у ___________, ул. ________ бр. ___, те је уговорено како следи

овај  део не попуњава понуђач  –

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка БУНАРСКИХ ПОДВОДНИХ АГРЕГАТА, у свему према захтеву и техничким карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији Наручиоца и Понуди Испоручиоца, број ____ од ____2019. године, која чини саставни део овог Уговора. (овај  део не попуњава понуђач).

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу сукцесивно испоручује добра која су предмет Уговора у периоду на који је Уговор закључен, према плану, динамици и потребама Наручиоца, а на основу испостављеног захтева Наручиоца са дефинисаним врстама и количинама добара која се испоручују.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће за сваку набавку и испоруку добара из члана 1, овог Уговора, Испоручиоцу плаћати по јединичним ценама датим у спецификацији понуде, а највише до износа који представља процењену вредност за ову јавну набавку, тј.највише до 1.600.000,00 динара, на текући рачун бр. _________________ код _______ а.д. _________.  (попуњава се).

Наручилац се не обавезује да ће наручивати добра до износа из става 1 овог уговора, већ у складу са стварним потребама.

У ценама из спецификације понуде  урачунати су сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд) везани за испоруку предметних добара.

У износ из става 1. овог члана није урачунат ПДВ, у износу од 20% који пада на терет Наручиоца.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене из члана 3. Уговора врши сукцесивно, по свакој извршеној испоруци  одређене врсте и количине добара за које је Наручилац испоставио Захтев са Спецификацијом, по потписивању Отпремнице из члана 10. Уговора, у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана завођења код Наручиоца испостављене фактуре од стране Испоручиоца.

Уколико  цена буде исказана у еврима, ради оцене понуда за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуде. Цена изражена у еврима платива је у динарској противвредности по одговарајућем средњем девизном курсу НБС на дан фактурисања

Испоручилац се обавезује да приликом испостављања фактуре Наручиоцу, у истој наведе јединичне цене добара, количину и врсту.

# СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Испоручилац је обавезан Наручиоцу доставити одмах по закључењу уговора, а најкасније 15 дана од његовог закључења бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, за добро извршење посла, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да испоруку добара из члана 1. Уговора увек изврши у року од ______  дана  (до 45 дана) од дана пријема Захтева за сваку појединачну поруџбину од стране Наручиоца, у складу са чланом 2. Уговора и то ФЦО магацин Наручиоца (попуњава се).

Уколико Испоручилац задоцни са испуњењем своје обавезе из претходног става, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% укупне уговорене вредности из члана 5. Уговора, за сваки дан прекорачења уговореног рока, али не више од 5% укупно уговорене цене. Наручилац има право да са Испоручиоцем који не поштује уговорене рокове испоруке, раскине уговор у сваком моменту, без отказног рока и пре него то уговорна казна достигне износ од 5%.

Уколико Наручилац прими испуњење обавезе Испоручиоца после истека рока за извршење уговорених обавеза, задржава право на уговорну казну уколико је то Испоручиоцу писмено  саопштио и од њега захтевао.

Поред износа уговорне казне из става 2. овог члана, Испоручилац је дужан Наручиоцу накнадити и разлику до висине стварне штете коју услед тога претрпи.

Уколико Испоручилац не буде извршавао предметне обавезе у складу са одредбама овог Уговора и прихваћеном понудом, Наручилац може да активира и дато средство обезбеђења за добро извршење посла поднету од стране Испоручиоца.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу увек испоручивати предметна добра првокласног квалитета, нова, из текуће производње, од оригиналног произвођача, која одговарају важећим СРПС стандардима  за ову врсту добара, у супротном дужан је Наручиоцу надокнадити штету у потпуности према позитивним прописима о накнади штете.

Члан 8.

Испоручилац је дужан да Наручиоцу обезбеди благовремено снабдевање добрима која су предмет Уговора у периоду важења истог, по захтеву Наручиоца, у количини, врсти, квалитету, произвођача наведеног у оквиру Спецификације дате у прихваћеној Понуди Испоручиоца.

Члан 9.

Увек приликом преузимању предметних добара, овлашћено лице Наручиоца је дужно да утврди да ли су иста испоручена по врсти, количини и квалитету, од произвођача наведеног у оквиру Спецификације дате у прихваћеној понуди, у свему према захтеву  Наручиоца.

Уколико Наручилац приликом испоруке одговарајуће врсте и количине добара која су предмет Уговора, утврди да иста имају недостатке и не одговарају у потпуности захтевима Наручиоца и техничким карактеристикама из прихваћене Понуде, има право одбити пријем истих, о чему ће сачинити Записник о рекламацији, оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоцу доставити захтев за замену испоручених добара.

У случају из претходног става, Испоручилац је дужан да Наручиоцу испоручи одговарајућу врсту и количину добара  које је Наручилац захтевао, у року од 24 часа од дана пријема Записника о рекламацији.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10

Испоручилац даје гаранцију за квалитет добара која су предмет Уговора у складу са наведеним у оквиру Спецификације.

Гарантни рок тече од дана извршене испоруке добара у складу са чланом 13. Уговора.

Гарантни рок износи______месец

РИЗИК ОД ПРОПАСТИ ДОБАРА

Члан 11.

Ризик оштећења и пропасти добара до момента предаје Наручиоцу сноси Испоручилац.

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА

Члан 12.

Квалитативно-квантитативан пријем добара вршиће се потписивањем отпремнице приликом сваке сукцесивне испоруке.

НЕМОГУЋНОСТ ИСПУЊЕЊА

Члан 13.

У случају више силе и других непредвиђених околности које наступе независно од воље уговорних страна, а које спречавају извршење уговорних обавеза у планираним роковима, уговорна страна која није у могућности да изврши своју уговорну обавезу, дужна је да о моменту настанка и престанка тих околности, писмено обавести другу уговорну страну.

У случајевима из става 1. овог члана, уговорне стране ће се споразумети о датуму када ће Испоручилац отпочети са испоруком добара, односно одредити накнадни рок за испоруку, који се продужава за онолико времена колико те околности трају.

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговор се закључује на период до 12 (дванаест) месеци или до утрошка износа из чл.3 овог уговора, који представља износ процењене вредности за ову јавну набавку, у зависности од тога који раскидни услов први наступи.

Уговор се закључује под одложним условом – достављањем наведеног средства обезбеђења наведеног у члану 5, став 1. овог Уговора.

Уколико Испоручилац достави наведено средство обезбеђења у уговореном року, уговор производи правно дејство од дана потписивања  истог. У противном, уколико се одложни услов не испуни, Уговор не производи правно дејство, односно сматраће се да исти није ни закључен.

Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи:

1) Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;

2) Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Испоручилац делимично  или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, са отказним роком од 5 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

- Једностраним раскидом од стране Наручиоца у случају престанка потребе Наручиоца за даљом испоруком одговарајућих врста и количина добара која су предмет овог уговора, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о престанку потребе за даљом испоруком добара,

4) Испуњењем уговорних обавеза

5) У осталим случајевима предвиђеним законом и овим Уговором.

У свим случајевима једностраног раскида уговора, отказни рок је 5 (пет) дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду Уговора, изузев у случају из става 1, тачка 3. овог члана, у ком случају отказни рок износи 15 дана од дана достављања обавештења о престању потребе за даљим пружањем услуга.

Испоручилац је обавезан да у случају престанка важења Уговора из разлога које је он скривио, Наручиоцу надокнади сву штету коју услед тога претрпи, у складу са општим правилима о одговорности за накнаду штете.

Уколико је једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца због неиспуњења или делимичног испуњења уговорних обавеза од стране Испоручиоца, последица више силе, уговорне стране немају право на накнаду проузроковане штете.

Члан 16.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни законски прописи из ове области.

Члан 17.

У случају евентуалног спора надлежан је стварно надлежан суд у Зрењанину.

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

За ИСПОРУЧИОЦА				                                 За НАРУЧИОЦА

__________________                                                             _____________________________

в.д.директора Предраг Бодирога, дипл.екон.

НАПОМЕНА:  Достављени модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.