Pitanja I odgovori u JN 19 /2019 Elektromaterijal

Pitanja I odgovori>

Molimo da nam se tehnički definišu nejasnoće u tenderskoj dokumentaciji:

- 1)  Pozicija. 150. Kabel UTP 5E kategorija – 50 kom

Na šta se misli , na 50m ili pakovanje kabela u kutiji od 305m?

Odgovor >   misli se na  50 metara

| 150. | Кабел UTP 5E CAT |  | ком | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 2) Pozicija 364. Distributivni orman PVC sa nožastim osiguračima  NV00 3/1+0 – 10 kom

Na koji tip ormana se misli da li je EV (on je od poliestera), molimo za tip traženog ormana.

Odgovor >

| 364. | Дистрибутивни орман PVC са ножастим осигурачима НВ00 3/1+0 |  | ком | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- orman je od PVC ili poliestera, bitno je da ne provodi struju, u njoj se nalaze tri nožasta osigurača (mini ) i mesingana šina za uzemljenje, koristimo je kao prolazni orman u šahtu bunara za napojni vod eletromotora pumpe, na samom ormanu je u plastici utisnuto ELEKTRIK i 3x160A 500V.

- 3) Pozicija 374. Bakarna cev fi10mm debljine zida min. 1mm – 10 kom

Na šta se misli , da li na metar ili pakovanje od 50m ?

Odgovor >

| 374. | Бакарна цев Ø 10mm дебљине зида мин. 1mm |  | ком | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ispitivanjem na tržištu  rečeno nam je za bakarnu cev da je 1 komad od  5 metara i zato smo pisali komad inače je koristimo za nastavljanje kablova sa gumenom izolacijom, zato nam je bitno da debljina zida bude 1mm.

- 4)  Pozicija 410. Elektromagnetni ventil  ½“ 220VAC – 3 kom i

Pozicija 411. Elektromagnetni ventil  ½“ 24V DC – 3 kom

Molimo za pojašnjenje:

gde se ugrađuju traženi ventili 1/2", koji su radni uslovi ( radni pritisak, temperatura fluida, da li su bez napona zatvoreni ili otvoreni, koji je radni fluid i da li je sistem otvoren ili zatvoren).

Odgovor  >

| 410. | Електромагнетни вентил 1/2'' 220 V AC |  | ком | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411. | Електромагнетни вентил 1/2'' 24 V DC |  | ком | 3 |

- Elektromagnetni ventili (ovo važi za obe pozicije) služe za ispuštanje vazduha iz rezevoara hidroforskog postrojenja za pijaću vodu, u  beznaponskom stanju su zatvoreni, radni pritisak postrojenja je 2,2-4,2 Bara, max.pritisak ili previsok pritisak je podešen na 4,5B, njih uključuje PLC u određenim vremenskim intervalima, pretežno ispušta vazduh (gasove koje ima poprilično u Srednje Banatskom okrugu) ili pijaću vodu van hidroforske kućice.

Komisija predmetne javne nabavke