JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

VODOVOD I KANALIZACIJA

ZRENjANIN

Petefijeva 3, Zrenjanin

tel: 023/593-000

tel/Faks 023/593-024;023/562-535

e-mail: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  JN 24/2019

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

„НАБАВКА АЛАТА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Предаја до 22.11.2019. до 10,00 часова

Отварање 22.11.2019. у 10,30 часова

Конкурсна документација сачињена у складу са:

Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС” бр. 29/2013 и број 86/2015 )

ЗРЕЊАНИН, новембар 2019. године

(укупно 76 страна)

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

I  	 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

II   	 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

III  	 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

IV      УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН

И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

VI     ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

I    ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца:  ЈКП ``Водовод и канализација``, Зрењанин

Адреса: Петефијева 3, 23000 Зрењанин

Матични број: 08049637;   ПИБ: 101162753

Врста поступка јавне набавке: Наручилац спроводи јавну набавку мале вредности;

Предмет јавне набавке: Добра;

Контакт особа: Горан Грубач 064/811-6187, E mail: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке је набавка Алата

- Назив и ознака из општег речника набавке:

Алати: 44510000

- Јавна набавка није обликована по партијама

4.   Процењена вредност:1.000.000 динара

III     ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Техничка спецификација садржи опис, количину и врсту добара за предметну јавну набаку.

|  |  | JM | KOL. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kofer za alat,dimenzije kofera su minimalno 500x200x220 , kofer je izrađen od kombinacije plastike i nerđajućeg čelika kojim su bokovi i poklopac ojačani , poklopac se zatvara pomoću dve metalne kopče. na poklopcu se nalazi drška ( preklopna) za nošenje. Unutar kofera nalazi se horizontalna pvc pregrada koja se može vaditi. | KOM | 1 |
| 2 | Izolovani električarski odvijači, individualno testirani na 1000V , izrađeni prema standardu DIN EN 60900 ili odgovarajuće ( na telu utisnut ili izliven standard).Set se sastoji od sledećih odvijača: ravni 0.6x3.5x100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125mm, 1,2x6,5x150 i krstasti ph1x80, ph2x100mm, odvijači su sa 1000V dvokomponentnim rukohvatom koji poseduje nekotrljajući profil i ojačanim vrhom koji je reljefne površine ( sitno nazubljen) što omogućuje bolje prijanjanje između zavrtnja i vrha odvijača . | SET | 1 |
| 3 | Garnitura odvijača ravni 0.5x3.5x100, 1.0x5.5x150, 1.2x6.5x150mm i krstasti PH1x80, PH2x100mm sa dvokomponentnim rukohvatom DIN5265/5262 ili odgovarajuće | SET | 1 |
| 4 | Garnitura nasadnih Torx ključeva muški T20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 i 60 i ženski E10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 u metalnoj ili PVC kutiji sa profilisanim modulom za smeštaj svakog elementa ponaosob. | SET | 1 |
| 5 | Set nasadnih ključeva 6-ugaoni 1/2’’ 10-32mm (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm) + duboki 14-15-17-19-22mm, produžeci 125 i 250mm, zglob, ključ za svećice 16 i 21mm, adapter za T-ručicu i krckalica sa 72 podele L-260mm; nasadni ključevi 1/4" (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm) + duboki 6-7-8-9-10-11-12-13mm, produžeci 50 i 100mm, T-ručica, krckalica sa min.48 podela, zglob, ručica-odvijač 1/4"; bitsevi (ravni 4-5.5-6.5-8-10-12mm; PH1-2-3-4; PZ1-2-3-4; imbus 3-4-5-6-7-8-10-12-14mm; Torx T10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70), L-inbus 1.3-1.5-2-2.5mm set u metalnoj ili PVC kutiji | SET | 1 |
| 6 | Glimerica L-140-150mm - jednopolni tester napona 220-250V 3,0x60mm VDE 0680/6 ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 7 | Klešta kombinovana 180mm sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom 1000V, čeljusti okaljene minimum 63HRC za sečenje čelične opružne žice minimum Ø2mm tvrdoće 2300N/mm2, hromirano polirane DIN 5746 na drškama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V i standard IEC 60900 ili odgovarajući. | KOM | 1 |
| 8 | Klešta kombinovana 180mm sa dvokomponentnim rukohvatom, ojačane čeljusti min.63HRC za sečenje čelične opružne žice min. 2.0mm tvrdoće 2300N/mm2 hromirano polirane DIN5746 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 9 | Sečice kose 180mm sa dvokomponentnim rukohvatom, ojačane čeljusti minimum 64HRC za sečenje čelične opružne žice minimum 2.2mm tvrdoće 2300N/mm2 hromirano polirane DIN 5749 ,na ručkama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V VDE DIN EN 60900 ili odgovarajuća. | KOM | 1 |
| 10 | Sečice kose 180mm sa dvokomponentnim rukohvatom, okaljene čeljusti min. 64HRC za sečenje čelične opružne žice min. 2.2mm tvrdoće 2300N/mm2, hromirano polirane, izrađene po standardu DIN5749 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 11 | Klešta špic prava 200mm, dužina radnog dela min.70mm, sa poluoblim nazubljenim čeljustima ojačanim minimum 61HRC za sečenje tvrde žice do minimum 2.2mm (1800N/mm2), hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom i utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V DVE EN 60900; DIN 5745 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 12 | Klešta špic prava 200mm, dužina radnog dela min.70mm, sa poluoblim nazubljenim čeljustima ojačanim za sečenje tvrde žice do 2.2mm (1800N/mm2), hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom; DIN 5745 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 13 | Klešta špic kriva sa dvokomponentnim ergonomski oblikovanim 1000V drškama, hromiranom glavom , L= 200mm, sa poluoblim nazubljenim čeljustima, tvrdoća sečiva minimum 61HRC hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom i utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V VDE EN 60900; izrađena prema standardima DIN ISO 5745 ili odgovarajući. | KOM | 1 |
| 14 | Klešta špic kriva 200mm, dužina radnog dela min. 70mm, sa poluoblim nazubljenim čeljustima ojačanim za sečenje tvrde žice do 2.2mm (1800N/mm2), hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom DIN5745 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 15 | Makaze za kabl dužine 200mm, sa dvokomponentnim ergonomski oblikovanim drškama, glavom koja na sebi ima "dvozuba" sečiva induktivno okaljena ( gornje i donje). pomoću gornjeg sečiva se započne rezanje kabla, a pomoću donjeg se dovrši sečenje kabla (veći preseci kablova) zbog optimalnog otvora drške prilikom sečenja, namenjene za sečenje kablova do ø20mm ili 70mm². | KOM | 1 |
| 16 | Klešta automatska za skidanje izolacije 0.03-10mm2, mogućnost odsecanja kablova, meki rukohvat, metalne čeljusti sa 2 noža za fiksiranje kabla i 2 noža za skidanje izolacije, dužine 180-200mm | KOM | 1 |
| 17 | Klešta multifunkcionalna , multifunkcionalna električarska klešta 1000V, ukupne dužine l=200mm, sa dvokomponentnim ergonomski oblikovanim rukohvatima, hromiranom ili niklovanom glavom, namenjena za 6 različitih operacija, vrh kao kod flah klešta, ispod koga se nalazi elipsasti krupno nazubljeni prorez za prihvat okruglih predmeta ( cevi, osovine i sl.) i rada sa navrtkama, krimp čeljusti (trapezasta forma) za krimpovanje preseka od 0,5-2,5mm², dva proreza za blankiranje ( prvi prorez za blankiranje kablova 0,7-1,5mm² ,a drugi za kablove do 2,5mm²), induktivno okaljena sečiva za sečenje bakarnih i aluminijumskih kablova ( 5X2,5mm²; ø15mm, 50mm²), mehanizam za limitiranje otvorenosti čeljusti (prilikom upotrebe klešta kod prvih pet funkcija ). Integrisana opruga za vraćanje u otvoren položaj. Sa utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V IEC 60900, ili odgovarajućem standardu. | KOM | 1 |
| 18 | Klešta papagajke dužine 250mm sa glatkim, paralelnim čeljustima otvora min. 0-45mm, podesiva u min. 15 položaja, širina čeljusti maks. 8mm, hromirana, sa PVC rukohvatom, dugme za podešavanje otvora, DIN 5743 ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 19 | Digitalna strujna klješta True RMS, LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem, opsega 1000A AC/DC, rezolucija 0.1A, napon 600V (0,1mV maksimalna rezolucija), otpor 0.1-40MΩ, kapacitet 0.001nF-40mF, frekvencija 4KHz ( maksimalna rezolucija 1Hz), automatski isključivanje uređaja, poseduje sledeće funkcije: "peak hold" funkciju, "data hold" funkciju, "min/max" funkciju, test dioda i kontinuiteta, minimalni temperaturni opseg kontaktni -20 do 700°C, a minimalni temperaturni opseg bezkontaktni -50 do 250°C , otvor čeljusti min. 43mm, zaštita CAT III-600V, uz uređaj ponuditi torbicu za nošenje, merne pipalice, temperaturnu sondu tip K, bateriju/baterije za napajanje. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 20 | Multimetar digitalni 0.1mV-750VAC / 1000VDC, 0.1µA-20A AC/DC, 0.1Ohm-40MOhm, 0.01nF-100µF, 0.001Hz-10MHz, temperatura -20 do 750°C, zaštita CAT III-600V ili odgovarajuće. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 21 | Multimetar analogni, 3V-1000V AC/DC, merenje struje AC/DC do 30A, merenje otpora, sa zujalicom. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 22 | Nož električarski, drška noža je 1000V, dvokomponentna i ergonomski oblikovana, na kraju drške gde je fiksirano sečivo nalazi se proširenje ( da ruka ne sklizne na sečivo) koje je povijeno ( kljunastog oblika ) . na vrhu noža nalazi se fiksirana vođica koja služi da se zavuče ispod izolacije kabla prilikom uzdužnog sečenja ( da se pri tom ne ošteti unutrašnjost kabla) . sečivo je izrađeno od nerđajućeg čelika. deo sečiva je presvučen 1000V zaštitom ( zadnji deo sečiva). uz nož se isporučuje i zaštitna kapa. ukupna dužina noža je 150mm+/-10mm. standard po kom je izrađen nož DIN EN / IEC 60900:2004 ili odgovarajući. | KOM | 1 |
| 23 | Skalper za noževe širine 18-20mm, sa ergonomskim dvokomponentnim rukohvatom, metalna vođica za sečivo , kočnica sa metanim navojnim mehanizmom, karbidno sečivo. Uz skalpel ponuditi 10 rezervnih sečiva. | KOM | 1 |
| 24 | Lemilica štapna , dvostruki mod rada 20/130W, napojni kabl minimum 1m. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 25 | Lemilica pištolj snage minimum 150W , uz lemilicu se isporučuju dva rezervna vrha, pakovanje tinol žice i pasta.minimalna dužina napojnog kabla 1m, lemilica poseduje svetlo za osvetljavanje radnog predmeta. Svi navedeni elementi upakovani su u metalni ili PVC kofer sa profilisanim modulom za nevedene elemente.Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 26 | Klješta za hilzne 0.25-16mm2 sa dvokomponentnim rukohvatom, dužine 180mm, čeljust klešta na sebi poseduje posebno profilisana mesta za presovanje hilzni ( minimum 8 mesta). | KOM | 1 |
| 27 | Univerzalna klešta za krimpovanje konektora (izolovanih 0.75-6mm2 i neizolovanih auto buksni 0.5-6mm2), sa delom za skidanje izolacije i sečenje kablova, 2-komponentni rukohvat, dužina 240-260mm. | KOM | 1 |
| 28 | Presa mehanička sa roto glavama. Dvoručna krimp presa sa "polužnim" mehanizmom, obrtnim heksagonalnim glavama za krimpovanje neizolovanih kabl papučica od 10-120mm² , dužina prese maksimalno 550mm.Drške prese poseduju PVC ili gumirani rukohvat. | KOM | 1 |
| 29 | Klešta papagaj sa monokomponentnom drškom, l= 250mm, induktivno okaljena kontra nazubljena čeljust, 60HRC minimum, mogućnost prihvata okruglih profila do 2", mogućnost prihvata heksagonalnog profila do 46mm, izrađena prama standardima DIN ISO 8976 ili odgovarajućim, mogućnost podešavanja u minimum 25 pozicija, opruga za vraćanje u zatvoren položaj, podešavanje se vrši pritiskanjem na dugme-kočnicu i pomeranjem čeljusti u željenu poziciju. | KOM | 1 |
| 30 | Duboki nasadni odvijač 6mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 35mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 31 | Duboki nasadni odvijač 7mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 35mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 32 | Duboki nasadni odvijač 8mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 50mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 33 | Duboki nasadni odvijač 10mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 50mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 34 | Duboki nasadni odvijač 13mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 50mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 35 | Ključevi imbus dugački 1.5-10mm set 9/1 u nosaču od tvrde plastike sa glavom za rad pod uglom, sa površinskom zaštitom i posebno dizajniranim profilom tj. povećanom površinom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja. | SET | 1 |
| 36 | Set nasadnih 1000V ključeva sa pratećim alatom, set se sastoji od sledećih nasadnih ključeva: 10, 13, 17 i 19 , dužina svih ključeva 50-60mm, ključevi poseduju 12-ugaoni profil i 1000V izolaciju i izrađeni prema DIN 7448 DIN 3124 ili odgovarajući. Uz ključeve je potrebno ponuditi produžetak sa 1000V izolacijom dužine 250mm ( +/-10%) koji na sebi ima integrisan sistem za zabravljenje kuglice na četvrtki koja onemogućuje spadanje nasadnog ključa sa četvrtke dok se mehanizam ne deaktivira, izrađen prema standardu DIN IEC 60900 DIN 7434 ili odgovarajući i ručicu 1/2" reverzibilna sa 1000V izolacijom sa krckalicom , minimalne dužine 260mm, ručica poseduje mehanizam za zabravljenje kuglice koja se nalazi na četvrtki tako da onemogućuje skidanje alata sa četvrtke dok se mehanizam ne deaktivira, izrađena prema DIN 7449 ili odgovarajući. | SET | 1 |
| 37 | Ključ okasto-viljuškasti 6mm površinski hromiran, dužine min.100mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 38 | Ključ okasto-viljuškasti 7mm površinski hromiran, dužine min.110mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 39 | Ključ okasto-viljuškasti 8mm površinski hromiran, dužine min.110mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 40 | Ključ okasto-viljuškasti 9mm površinski hromiran, dužine min.120mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 41 | Ključ okasto-viljuškasti 10mm površinski hromiran, dužine min.130mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 42 | Ključ okasto-viljuškasti 11mm površinski hromiran, dužine min.140mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 43 | Ključ okasto-viljuškasti 12mm površinski hromiran, dužine min.150mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 44 | Ključ okasto-viljuškasti 13mm površinski hromiran, dužine min.160mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 45 | Ključ okasto-viljuškasti 14mm površinski hromiran, dužine min.170mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 46 | Ključ okasto-viljuškasti 15mm površinski hromiran, dužine min.170mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 47 | Ključ okasto-viljuškasti 16mm površinski hromiran, dužine min.180mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 48 | Ključ okasto-viljuškasti 17mm površinski hromiran, dužine min.190mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 49 | Ključ okasto-viljuškasti 18mm površinski hromiran, dužine min.200mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 50 | Ključ okasto-viljuškasti 19mm površinski hromiran, dužine min.210mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 51 | Ključ okasto-viljuškasti 20mm površinski hromiran, dužine min.220mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 52 | Ključ okasto-viljuškasti 21mm površinski hromiran, dužine min.230mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 53 | Ključ okasto-viljuškasti 22mm površinski hromiran, dužine min.240mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 54 | Ključ okasto-viljuškasti 24mm površinski hromiran, dužine min.270mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 55 | Ključ okasto-viljuškasti 25mm površinski hromiran, dužine min.280mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 56 | Ključ okasto-viljuškasti 26mm površinski hromiran, dužine min.290mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 57 | Ključ okasto-viljuškasti 27mm površinski hromiran, dužine min.300mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 58 | Ključ okasto-viljuškasti 28mm površinski hromiran, dužine min.310mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 59 | Ključ okasto-viljuškasti 29mm površinski hromiran, dužine min.320mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 60 | Ključ okasto-viljuškasti 30mm površinski hromiran, dužine min.330mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 61 | Ključ okasto-viljuškasti 32mm površinski hromiran, dužine min.340mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 62 | Ključ okasto vilasti 24mm sa čegrtaljkom, reverzibilan sa polugicom za promenu smera, dužina min.320mm , glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), na ključu se nalazi trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 63 | Ključ okasto vilasti 27mm sa čegrtaljkom, reverzibilan sa polugicom za promenu smera, dužina min.350mm , glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), na ključu se nalazi trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 64 | Ključ okasto vilasti 30mm sa čegrtaljkom, reverzibilan sa polugicom za promenu smera, dužina min.420mm , glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), na ključu se nalazi trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 65 | Ključ okasto vilasti 32mm sa čegrtaljkom, reverzibilan sa polugicom za promenu smera, dužina min.420mm , glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), na ključu se nalazi trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |
| 66 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 8mm, dužine min. 140mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |
| 67 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 10mm, dužine min.150mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |
| 68 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 11mm, dužine min.160mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |
| 69 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 12mm, dužine min.170mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |
| 70 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 13mm, dužine min.170mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |
| 71 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 17mm, dužine min.220mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |
| 72 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 19mm, dužine min.240mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |
| 73 | Set seger klešta 4/1 (prava, kriva, spoljna i unutrašnja) za seger osigurače 19-60mm, vrhovi klešta od upresovanog tvrdog metala, sa PVC rukohvatom, DIN 5256 / 5254 ili odgovarajuće | SET | 1 |

| 74 | Klešta za pop zakovice sa 4 izmenjive nozle, dužine 250-270mm, sa ergonomski oblikovanim rukohvatima, kapaciteti :aluminijum/čelik/nerđajući čelik: Ø2,4; Ø3,2; Ø4; Ø4,8; Ø5. | KOM | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | Ručne makaze za sečenje lima-univerzalne Pelikan 300mm sa okaljenim čeljustima 57-59HRC, sečenje lima čelik/visoko legirani čelik: 1.8/1.2mm | KOM | 1 |
| 76 | Čekić 0.3 kg bravarski sa drvenom držaljom DIN 1041 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 77 | Čekić 0.5 kg bravarski sa drvenom držaljom DIN 1041 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 78 | Čekić 1 kg bravarski sa drvenom držaljom DIN 1041 ili odgovarajući. | KOM | 1 |
| 79 | Čekić 2 kg bravarski sa drvenom držaljom DIN 1041 ili odgovarajući. | KOM | 1 |
| 80 | Špic za beton sa štitnikom L=300mm, okaljen celom dužinom, izrađen prema standardu DIN 7256 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 81 | Sekač za beton sa štitnikom dužine 300mm, širina 25-30mm okaljen celom dužinom, DIN7254A ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 82 | Sekač krstasti ( kopljasti) za metal dužine 250mm, DIN6451 ili odgovarajući, okaljen celom dužinom sa gumenim zaštitnim rukohvatom | KOM | 1 |
| 83 | Sekač za metal 250x25mm sa gumenom zaštitom, okaljen celom dužinom i sačinjen od hrom-vanadijuma, DIN6453 ili odgovarajući | KOM | 1 |
| 84 | Ram za testeru za metal , bonsek ram ukupne dužine 400-450mm, sa integrisanom drškom u sklopu rama ( rukohvat pod uglom približno 90°) i leptir navrtkom na prednjem kraju bonseka za zatezanje lista , mogućnost postavljanja lista pravo i popreko | KOM | 1 |
| 85 | Bonsek list L=300mm HSS-BIMETAL | KOM | 1 |
| 86 | Jednoručna testera za drvo, 10-15 zuba po inču dužine, sa dvokomponentnim rukohvatom, ukupna dužina testere 450mm (+/-10%), dužina reznog dela 400mm ( +/-10%). | KOM | 1 |
| 87 | Bonsek list L=610mm kompatibilan sa pozicijom 92 | KOM | 1 |
| 88 | Ručna testera za drvo sa čeličnim lučnim ramom, na jednom kraju nalazi se mehanizam za zatezanje lista, ukupna dužina testere 710mm( +/-10%), dužina lista 610mm(+/-10%) | KOM | 1 |

| 89 | Radapciger 2-kraki sa kliznim nastavljivim kracima dubine hvatanja min.150mm i minimalnog spoljašnjeg opsega hvatanja 60-200mm / minimalnog unutrašnjeg opsega hvatanja 120-270mm | KOM | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | Radapciger 2-kraki sa kliznim nastavljivim kracima dubine hvatanja min.200mm i minimalnog spoljašnjeg opsega hvatanja 80-350mm / minimalnog unutrašnjeg opsega hvatanja 160-420mm | KOM | 1 |
| 91 | Turpije za metal –komplet, set sadrži 5 turpija 250mm radne dužine, stepen nazubljenosti II ( polufine), set sadrži: pljosnatu, trouglastu, okruglu, poluoblu i četvrtastu, sve turpije imaju dvokomponentnu ergonomski oblikovanu dršku sa otvorom za kačenje. | SET | 1 |
| 92 | Klešta švedska ravna 90° 1" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.300mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 40mm, DIN5234A ili odgovarajuća | KOM | 1 |
| 93 | Klešta švedska ravna 90° 1.1/2" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.400mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 60mm, DIN5234A ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 94 | Klešta švedska ravna 90° 2" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.560mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 70mm, DIN5234A ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 95 | Klešta švedska ravna 90° 3" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.650mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 105mm, DIN5234A ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 96 | Klešta švedska ravna 90° 4" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.750mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 130mm, DIN5234A ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 97 | Jednoručna cevna klešta, samostežuća, dužina klešta 250-300mm, tvrdoća sečiva minimum 55HRC, kapacitet klešta 1"1/2. | KOM | 1 |
| 98 | Set alata za odvijanje zalomljenih vijaka M3 do M18 set 5/1, hrom-vanadijum čelik okaljen, u PVC kutiji | SET | 1 |
| 99 | Nosač ureznice kompletno izrađen od čelika prema standardu DIN 1814 ili odgovarajući, ukupna dužina nosača 180-200mm, namenjen za ureznice M3-M12. | KOM | 1 |

| 100 | Burgije za metal - komplet, set sadrži 25 burgija od ø1-13mm sa korakom 0,5mm, ugao burgije 118° namenjene za čelike do 800N/mm², sve u metalnoj kutiji sa numerisanim mestima za burgije, standard DIN 338 ili odgovarajuće | SET | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Burgija stepenasta konusna HSS za rupe 4-30mm, minimum 10 prečnika, L=100mm ( +/-10%),poseduje heksagonalnu dršku 1/4" sa torzionom zonom, burgija je namenjena za obične bušilice kao i za udarne zavrtače. | KOM | 1 |
| 102 | Alat za sečenje matica do M16, dužina alata 100-120mm. | KOM | 1 |
| 103 | Metar čelični 5m širine 19mm, dvokomponentno ABS kućište otporno na udare, klasa tačnosti II | KOM | 1 |
| 104 | Burgija SDS+ 6mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |
| 105 | Burgija SDS+ 8mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |
| 106 | Burgija SDS+ 10mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |
| 107 | Burgija SDS+ 12mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |
| 108 | Burgija SDS+ 14mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |
| 109 | Burgija SDS+ 16mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 150mm, L-210mm, navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |
| 110 | Špic SDS+ 250mm kompletno okaljen na 55HRC, mogućnost ponovnog oštrenja | KOM | 1 |
| 111 | Sekač SDS+ 20x250mm kompletno okaljen na 55HRC, mogućnost ponovnog oštrenja | KOM | 1 |
| 112 | Špic SDS-MAX 400mm okaljen celom dužinom na 55HRC sa mogućnošću ponovnog oštrenja | KOM | 1 |
| 113 | Burgija za armirani beton SDS-Max 30x450mm ( ukupna dužina 570mm) sa 4-reznom karbidnom glavom, navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |
| 114 | Burgija za armirani beton SDS-Max 32x800mm ( ukupna dužina 920mm) sa 4-reznom karbidnom glavom, navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |

| 115 | Burgija za drvo 16x230mm, radne dužine min. 150mm, sa 6-ugaonim prihvatom 11mm radi boljeg fiksiranja, navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | Burgija SDS+ 16mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |
| 117 | Probojci set 1,2,3,4,5mm i tačkaš u PVC nosaču, L=120mm, DIN6458 ili odgovarajuće | SET | 1 |
| 118 | Izbijači set 3,4,5,6,8,10mm u PVC nosaču L-150mm DIN 6450 ili odgovarajući | SET | 1 |
| 119 | Kružni sekač namenjen za sečenje cevi od Ø3-30mm ( minimalan opseg), maksimalna dužina sekača 150mm, sekač se sastoji iz kružnog nožića ( prečnika od 15 do 20mm, visina oštrice minimum 3mm) , dva valjka koja se naslanjaju na zid cevi i rotiraju oko nje zajedno sa nožićem i telom sekača. Na telu sekača se nalazi i integrisan mehanizam za dotezanje nožića prilikom sečenja. Nož je namenjen za sečenje bakarnih i cevi izrađenih od nerđajućeg čelika . Tri rezervna noža za bakar i tri rezervna noža za cevi od nerđajućeg čelika. | KOM | 1 |
| 120 | Filter-regulator-nauljivač priključak 1/2" GAS BSPT, kapacitet 2500-3000 l/min, maksimalni pritisak 9,5 bar, radna temperatura 5-60°C, kapacitet filtera 5 mikrona. Uz uređaj ponuditi žensku brzu spojku koja je kompatibilna sa uređajem, rezervni filter i rezervne šolje ( separator za vodu i nauljivač). | KOM | 1 |
| 121 | Brusilica čeona pneumatska , minimalno 25.000 o/min. Kapacitet stezne glave 3-6mm, snaga minimum 0,2kW, sa muškom brzom spojkom , maksimalna prosečna potrošnja 250l/min., maksimalna dužina same brusilice 160mm, težina maskimum 500gr. Dostaviti autoruzaciju. | KOM | 1 |
| 122 | Set od 10 roto glodala za metal, prečnik drške 6mm ( 5 komada prečnika radnog dela 8mm i 5 komada prečnika radnog dela 12mm) , od tvrdog metala HM6, različitih oblika ( cilindrično-ravno, cilindrično-zaobljeno, kupasto, kupasto-ispupčeno i loptasto), u metalnoj ili PVC kutiji sa profilisanim modulom za svaki element ponaosob. | SET | 1 |
| 123 | Makaze za sečenje plastičnih cevi, mehanizam sa 'krckalicom' kapacitet sečenja 0-50mm, sa rezervnim nožem, dužina makaza do 300mm | KOM | 1 |
| 124 | Kružni rezač za čelične cevi od 1/8" do 2", dužine do 380mm od kovanog čelika sarezervnim nožićem | KOM | 1 |

| 125 | Dijamantska ploča za sečenje betona Ø350x25,4mm, minimalna visina dijamantskog nanosa 10mm, namenjena za profesionalnu upotrebu | KOM | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 126 | Dijamantska ploča za sečenje asfalta Ø350x25,4mm, minimalna visina dijamantskog nanosa 10mm, namenjena za profesionalnu upotrebu | KOM | 1 |
| 127 | Profesionalna libela 600mm sa jednim horizontalnim i jednim vertikalnim akrilnim mernim uloškom otpornim na udar i UV zračenje, merna tačnost 0.5mm/m, gumene kape na krajevima, precizna, mašinski obrađena ( brušena, glodana ili sl.) merna površina, ne klizajuće zone na bočnom zidu libele ( kad se oslanja na glatku površinu) | KOM | 1 |
| 128 | Uređaj za merenje gustine elektrolita sa gumenim mehom i staklenim telom. Unutar staklenog tela nalazi se merni plovak,ukupna dužina 280-300mm. | KOM | 1 |
| 129 | Smrt klešta, automatska samopostežuća niklovana ili hromirana L-240mm, otvor čeljusti za cevi min. fi35mm, sa sekačem za žicu | KOM | 1 |
| 130 | Pomično merilo univerzalno kljunasto s milimetarskom inč podelom, merno područje 0-150 mm 0.05, DIN 862 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 131 | Pomično merilo univerzalno kljunasto s mernim satom, merno područje 0-150 mm, 0.02mm, DIN 862 ili odgovarajuće, poseduje pored standardnih i "kontra" kljunove za merenje otvora/rupa i dubinomer. | KOM | 1 |
| 132 | Ugaonik čelični sa naslonom ( koji se može demontirati) 200x130mm, DIN875/1 ili odgovarajuće | KOM | 1 |
| 133 | Uglomer sa klinom šinom dužine do 300mm | KOM | 1 |
| 134 | Pištolj za duvanje guma sa manometrom, minimalni opseg 0-11bara, gumirano kućište manometra, crevo sa brzom spojkom dužine minimum 300mm, spojeno sa kućištem pištolja pomoću spojke koja dozvoljava rotaciju od 360°, uz pištolj se isporučuje i adapter za konekciju sa crevom. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 135 | Pneumatska ugaona brusilica Ø125mm, broj obrtaja 10.000/min, prihvat M14, snaga min.0.6kW, radni pritisak 6.2bar, protok 390l/min, težina do 2Kg, sa muškom brzom spojkom. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 136 | Pištolj pneumatski 1/2" sa minimalnim momentom 1750Nm, sa protokom 290l/min, broj obrtaja u slobodnom hodu 7000-8000о/min, minimalan kapacitet zavrtnjeva kl.8.8 M24 O.K. 36mm i kl12.9 M20 O.K.30mm, kućište od kompozitnih materijala, priključak za vazduh 1/4"GAS sa brzom spojkom namenjen za rad sa crevima unutrašnjeg prečnika 10mm, podešavanje momenta stezanja u 3 položaja, težine do 2Кg. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 137 | Ručica pneumatska reverzibilna 1/2", minimum 600o/min bez opterećenja, min.130Nm, za zavrtnjeve do OK18mm ( M12 CI 8.8), radni pritisak 6.2-6.5bar, maksimalna prosečna potrošnja 120l/min, težina do 1.5Kg, sa muškom brzom spojkom. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 138 | Bušilica pneumatska reverzibilna, snage minimum 350W, broj obrtaja u slobodnom hodu minimum 1.800, kapacitet samostežuće glave 1-10mm, prosečna potrošnja vazduha maksimum 170l, kompozitno kućište, težina maksimum 1kg, priključak 1/4" GAS, sa brzom spojkom "muškom". Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 139 | Crevo spiralno 8x12mm L-9m ( minimum) sa metalnim konektorima na krajevima BSP (GAS) 1/4" ili odgovarajuće, crevo rastegljivo od poliuretana. Uz crevo ponuditi i brze spojke ( kompatibilne sa njim) mušku i žensku. | KOM | 1 |
| 140 | Crevo spiralno 11x16mm L-12m ( minimum) sa metalnim konektorima na krajevima BSP (GAS) 3/8" ili odgovarajuće, crevo rastegljivo od poliuretana. Uz crevo ponuditi i brze spojke ( kompatibilne sa njim) mušku i žensku. | KOM | 1 |
| 141 | Set akumulatorskog alata 18V Odvijač udarni 1/2" akumulatorski 18V, min. moment odvijanja 1850Nm, podešavanje momenta stezanja u min. 3 položaja: 130-150, 400-500, 1300-1400Nm, motor bez četkica, zaštita od preopterećenja, min. 3 brzine bez opterećenja minimalnog opsega 0-500/0-1400/0-1700 o/min, br.udara podesiv 0-2100 u/min, LED svetlo za osvetljenje radne površine, mogućnost bežičnog povezivanja na PC ili mobilni uređaj radi preciznog podešavanja momenta i broja udara kao i blokade uređaja u slučaju krađe, težina sa baterijom ( 5Ah) do 3.5Kg, dužine do 220mm u koferu. | KOM | 1 |
|  | Aku bušilica 18V , obrtni momenat min.130Nm, motor bez četkica, zaštita od preopterećenja, podešavanje momenta, vibraciona sa brojem udara min. opsega 0-30000 u/min, samostežući metalni futer 13mm, 2 brzine u minimalnom opsegu : 0-500/0-2000 o/min, LED dioda za osvetljenje radnog mesta, min. kapacitet bušenja u drvetu/čeliku/zidu: 85/16/16mm, mogućnost bežičnog povezivanja na PC ili mobilni uređaj radi preciznog podešavanja broja obrtaja i obrtnog momenta, kontrole povratnog udara kao i blokade uređaja u slučaju krađe,sa pomoćnim bočnim rukohvatom u koferu, dužina bušilice do 180mm, težina sa baterijom ( 5Ah) do 2.5Kg . |  |  |
|  | Brusilica akumulatorska 125mm, motor 18V bez četkica, antivibracioni meki rukohvat, indikacija nivoa punjenja baterije, zaštita od preopterećenja, zaštita od automatskog starta, dubina rezanja min. 33mm, brzo fiksiranje ploče i štitnika bez ključa, sigurnosni veliki prekidač na donjem delu tela mašine (bez zabravljenja), zaštita od automatskog pokretanja, kočnica koja za do 2s zaustavlja ploču po završetku rada, br.obrtaja 8.500 o/min, težina do 3Kg sa baterijom ( 5Ah) u koferu. Uz gore navedene mašine potrebno je ponuditi 2 baterije minimum 5Ah , 18V LiION, 2 baterije minimum 9Ah , 18V LiION, baterije moraju na sebi posedovati indikator napunjenosti i biti kompatibilne sa gore navedenim mašinama i minimum 1 brzi punjač. Za sve navedene mašine dostaviti autorizaciju i potvrdu o usaglašenosti. |  |  |
| 142 | Akumulatorska bušilica-šrafilica sa metalnom steznom glavom 13mm, 12V 6,0 Ah LiION, motor bez četkica, indikator napunjenosti baterija, zaštita od preopterećenja, kopča za fiksiranje na pojas. obrtni moment min. 37Nm, 2 brzine bušenja 0-450 i 0-1700 o/min. Buši u čeliku 13mm, drvetu 35mm, zidu 13mm. 16 stepeni podešavanja momenta stezanja + bušenje, integrisana LED lampica, težina do 1.5 kg, ukupna dužina do 180mm. U kompletu sa punjačem, 2 baterije i koferom za lakši transport i čuvanje mašine.Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 143 | Elektrićna ugaona brusilica 230V/50Hz za ploče fi 125mm. Snage 1200W. Broj obrtaja minimum 11000 o/min, dubina rezanja min.40mm, Fiksiranje štitnika bez ključa. Antivibracioni bočni rukohvat. Metalno kućište za transmisiju i tunelima za hlađenje duž cele mašine. Gumeni kabal dužine 4 m i težinom do 2.5kg . Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 144 | Bušilica električna vibraciona 750-800W, 2 brzine minimalnih raspona 0-1200 i 0-3400 o/min, sa potenciometrom i promenom smera levo-desno. Metalni samostežući futer 1.5-13mm, minimalni kapacitet bušenja beton/čelik/drvo: 20/13/40mm, Kabl gumeni dužine 4m.Obrtni moment min.60Nm, Težine do 2,5 kg u Koferu. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 145 | Brusilica čeona električna 500W , minimalnim rasponom br.obrtaja 10.000-29.000o/min, prihvat 6mm, zaštita od istrošenosti četkica, težina do 1.5Kg. Mogućnost prihvata brusnog diska do 40mm, mogućnost prihvata brusnog glodala do Ø20mm, kabl dužine 4m.Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 146 | Odvijač električni snage 700-750W, minimalan raspon broja obrtaja 0-4000o/min. , minimalan obrtni moment 10Nm, prihvat alata 1/4" hex, kopča za kaiš, težina do 1,5kg.Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 147 | Testera ubodna 700W, 1000-3200 o/min, sečenje pod uglom 45°, hod 20mm, njihanje testere, brzo izmenljive testerice, dubina rezanja drvo/čelik/aluminijum: 100/10/20mm, težina do 2.5Kg u koferu, kabl 4m. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 148 | Bušilica elektro-pneumatska SDS+ sa vertikalnim motorom 800-900W, udarna energija min. 4J EPTA, min. opseg broja udara 0-4000 u/min, brzina min. 0-1000 o/min sa brzo izmenljivom glavom i dodatnim samostežućim futerom 1.5-13mm za bušenje u metalu/drvetu, kapacitet bušenja beton/metal/drvo: 28/13/40mm, štemovanje sa podešavanjem ugla, sigurnosno kvačilo, Antivibracioni sistem na glavnom rukohvatu koji je sa gumenom oblogom ili sl., kabl 4m, težina do 3.6Kg u koferu ili odgovarajuće. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 149 | Potezna TCT testera za sečenje čelika, bez grejanja i pucni, sa rezervnim listom 355x25.4x2.4mm 66 zuba, Br. Obrtaja 1450/min, metalno postolje sa stegom, motor 2200W / 220V/50Hz, kapacitet sečenja pod 90o čelična kutija / cev: 120/130mm, sečenje pod uglom 0-45°.Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 150 | Električna kružna testera-cirkular 230V/50Hz. Snaga 1000-1200W. Prečnik lista testere 180-200mm, Br. obrtaja do 3700 o/min. Mogućnost rezanja punih čeličnih profila debljine 6mm, dubina rezanja min. 60mm pod uglom od 90° i 40mm pod uglom od 45°. Težina do 6kg. U setu sa koferom i univerzalnim listom testere za čelik/drvo/aluminijum. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 151 | Ručni cirkular za sečenje čelika, bez grejanja i pucni, sa rezervnim listom 230x25.4x2mm 48 zuba, Br. Obrtaja minimum 2700/min, laserski zrak za liniju reza, motor 1750W / 220V/50Hz, kapacitet sečenja: čelična ploča minimum 12mm / kutija minimum 80mm, sečenje pod uglom 0-45°. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |
| 152 | Aparat za zavarivanje invertorski minimalnog opsega 5-150A -minimalna intermitenca 100A na 100%, 130A na 60%, za elektrode opsega min. 1.5-3.25mm, težine do 5Kg, u koferu sa držačem elektrode, kablom i kleštima za masu. Dostaviti autorizaciju. | SET | 1 |
| 153 | Motorna testera sa mogućnošću sečenja betona, armiranog betona, PVC, HDPE, azbestnih, cevi od livenog gvožđa i duktilnih cevi. Motor 2-taktni min. 90cc, broj obrtaja 2500-2800 o/min sa vazdušnim hlađenjem, min. 6KS, rezervoar za gorivo min. 1L, kapacitet sečenja 40cm, težina same testere do 10kg, nivo vibracija do 6 m/s2. U setu sa lancima za sečenje duktilnih cevi i armiranog betona. Dostaviti autorizaciju. | SET | 1 |
| 154 | Prenosni tank za snabdevanje vodom motorne testere za sečenje betona, armiranog betona, duktilnih, azbestnih i PVC cevi. Kapacitet 35-40L, pumpa sa kapacitetom min. 4l/min, pritisak 2.5bar, sa baterijama i punjačem 220-240V/50Hz. Tank je namontiran na točkićima i poseduje rukohvat za lakši transport. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 155 | Kompresor , minimum11 bara , minimalan kapacitet 650l/min, tank minimum 270l, maksimalne težine 170kg, Snaga motora: Minimum 4kW, Sa ugrađenom ručkom i točkovima za pomeranje.Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |
| 156 | Bušilica stubna za bušenje do 16mm, motor snage minimum 750W 230V, minimalan opseg 200-2700o/min, minimum 12 brzina, hod minimum 80mm, maksimalna distanca vretena do radne ploče 650mm, ukupna visina maksimalno 1000mm, težina do 60kg. | KOM | 1 |

За позиције за које се тражи ауторизација, потребно је доставити потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за Србију да понуђач може нудити њихова добра на предметној јавној набавци. Такође потребно је доставити потврду од произвођача да постоји овлашћени сервис на територији Србије.

За позиције за које се тражи "потврда о усаглашености" доставити важеће исправе о усаглашености издате у складу са Правилником о електромагнетској компатибилниости /ЕМС/ („Сл. гласник РС“, број 13/2010) „Потврда о усаглашености“ – издате од домаћег Именованог тела за оцењивање усаглашености. Уколико Понуђач није „носилац Потврде о усаглашености“ (подносилац захтева), потребно је да располаже писменим овлашћењем за њено коришћење односно употребу од стране „носиоца Потврде о усаглашености“ са печатом и потписом овлашћеног лица.

Наручилац задржава право да након отварања понуда тражи за одређене позиције из образца структуре цене узорке који се морају доставити у року од 5 дана од писменог захтева Наручиоца. Уколико се узорци не доставе понуда ће се сматрати неодговарајућом.

За све понуђене артикле потребно је доставити  изводе из каталога са јасно обележеним редним бројем из понуде поред сваког артикла. Техничка документација може бити и на енглеском језику.

IV. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.75 I 76 ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1.1 OBAVEZNI USLOVI  član 75. stav 1. ZJN

Pravo učešća imaju svi zainteresovani  ponuđači  koji  ispunjavaju obavezne uslove prema članu 75. stav 1.  Zakona o javnim nabavkama, odnosno:

1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

1.1 OSTALI USLOVI  član 76. stav 1. ZJN

1.2. USLOVI KOJE MORA DA ISPUNI SVAKI  PODIZVOĐAČ  član 80. ZJN

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, podizvođač mora ispunjavati zakonom propisane obavezne  uslove samo za tačke od 1-3 iz čl.75 stav 1 ZJN kao i sve ostale  uslove tražene   konkursnom  dokumentacijom.

1.3. USLOVI KOJE MORA DA ISPUNI SVAKI OD PONUĐAČA IZ  GRUPE PONUĐAČA član 81 ZJN

Ukoliko se podnosi zajednička ponuda svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora ispuniti propisane obavezne uslove iz člana 75 stav 1 ZJN tačke od 1-3. Grupa ponuđača mora ispuniti i ostale uslove iz konkursne dokumentacije.

U skladu sa članom 81 stav 3 ZJN sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe  međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke.

1.4. DODATNI USLOVI

Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke određeni su članom 76. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

1. Uz ponudu obavezno priložiti dokaze tehničke uslagašenosti zahtevane konkursnom dokumentacijom u odeljku - III     TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

UPUTSTVO O NAČINU NA KOJI SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA

UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75 stav 1 tačka 1-4  ZJN se dokazuje na sledeći način:

-  Dostavljanjem Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75 ZJN u postupku javne nabavke male vrednosti  za ponuđača -ukoliko podnosi samostalnu ponudu ili ponudu sa podizvođačem  (Obrazac 1  iz konkursne dokumentacije);

- Dostavljanjem Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75 ZJN u postupku javne nabavke male vrednosti za podizvođača– ukoliko se podnosi ponuda sa podizvođačem  (Obrazac 4 iz konkursne dokumentacije).

-Dostavljanjem Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75 ZJN u postupku javne nabavke male vrednosti za člana grupe -  za sve učesnike u zajedničkoj ponudi (Obrazac 5  iz konkursne dokumentacije);

Ukoliko ponuđač ne priloži tražene dokaze za obavezne uslove ponuda će biti odbijena kao bitni nedostatak ponude, što je u skladu sa članom 106. stav 1. tačka 1 i 2. Zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa članom 79. stav 2. ZJN, Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija da dostavi na uvid original ili overenu kopiju dokaza o  ispunjenosti uslova, i to:

1.   Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda

2. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnosg suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ponuđač kao i njegov zakonski zastupnik (ukoliko  ima više zakonskih zastupnika – za svakog od zastupnika  pojedinačno) nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

3. Uverenje poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose i Uverenje nadležne lokalne samouprave da je ponuđač izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

Dokazi navedeni pod tačkama 2 i 3  ne mogu biti stariji od dva meseca računajući od dana koji je konkursnom dokumentacijom određen za datum otvaranja ponuda.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

V  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA  SAČINE  PONUDU

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke.

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE  SASTAVLjENA

Naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku.

Ponuđač daje ponudu na srpskom jeziku.

2.  NAČIN PODNOŠENjA PONUDA

Svi zainteresovni ponuđači mogu preuzeti poziv i konkursnu dokumentaciju na na Portalu javnih nabavki. http://portal.ujn.gov.rs/ kao i na sajtu Naručioca www.vikzr.rs

Uvid  u konkursnu dokumentaciju kao i preuzimanje iste može se izvršiti i lično  u prostorijama naručioca JKP Vodovod i kanalizacija, Petefijeva 3, Zrenjanin, svakog radnog dana od 09 časova do 14,00 časova a poslednjeg dana do isteka roka za podnošenje ponuda.

Pravo podnošenja ponuda u postupku imaju sva zainteresovana domaća i strana, pravna i fizička lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama kao i sve uslove i zahteve iz poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije.

Ispunjenost uslova iz čl.75. ZJN ponuđač dokazuje dokumentima iz čl.77 ZJN.

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa pozivom za podnošenje ponude i konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Ponuda se dostavlja do dana  22.11.2019. godine do 10,00 časova. Ponuda se dostavlja u uredno zatvorenoj koverti poštom na adresu JKP Vodovod i kanalizacija, Petefijeva 3, Zrenjanin, ili lično na navedenu adresu u kancelariji delovodne službe.

Na licu koverte obavezno naznačiti:

JKP Vodovod i kanalizacija, Petefijeva 3, 23000 Zrenjanin

«Ponuda za javnu nabavku „NABAVKA ALATA“

broj JN  24/2019 NE OTVARATI».

Na poleđini koverte obavezno čitko napisati naziv ponuđača, adresu i broj telefona osobe za kontakt.

Blagovremenom ponudom smatraće se ponuda prispela na adresu: JKP Vodovod i kanalizacija, Petefijeva 3, 23000 Zrenjanin do 22.11.2019. godine do 10,00 časova, bez obzira na način podnošenja.  Ponuda prispela po isteku datuma i sata određenih u pozivu smatraće se neblagovremenom, a naručilac će je po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu na adresu ponuđača sa naznakom «neblagovremena».

3. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANjA PONUDA

Ponude će se javno otvarati dana  22.11.2019. godine, u prostorijama JKP Vodovod i kanalizacija, Zrenjanin u 10,30 časova.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Na osnovu člana 103. stav .4 Zakona o javnim nabavkama naručilac će isključiti javnost u postupku otvaranja ponuda ukoliko je to potrebno radi zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.Na osnovu navedenog naručilac će doneti odluku kojom određuje razloge za isključenje javnosti i da li se isključenje javnosti odnosi n na predstavnike ponuđača

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Ovlašćeni predstavnici ponuđača u obavezi su da pre početka postupka javnog otvaranja ponuda uredno predaju Komisiji za javne nabavke punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda. Punomoćje treba da je izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Broj punomoćja i ime predstavnika ponuđača se upisuje u Zapisnik o otvaranju ponuda, a koji će  potpisati zapisnik  i preuzeti primerak istog.

Predstavnik ponuđača koji učestvuje u postupku otvaranja ponuda ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda.

Ponuđačima koji nisu učestvovali u postupku otvaranja ponuda Naručilac je dužan da dostavi zapisnik u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda.

4. POPUNjAVANjE  OBRASCA  PONUDE I OBRAZACA DATIH U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI

Ponudu čine obrazac ponude i ostali pripadajući obrasci (u zavisnosti kako ponuđač nastupa) a koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Ponuda mora biti data na obrascima iz konkursne dokumentacije koji su ponuđaču dostavljeni lično ili su preuzeti na Portalu javnih nabavki ili sa sajta Naručioca.

Dostavljanje ponude elektronskim putem nije dozvoljeno.

Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje sve zahtevane  podatke u obrasce koji su  sastavni deo  konkursne dokumentacije.

Sve stavke u obrascima moraju biti popunjene na srpskom jeziku, jasne, nedvosmislene a sami obrasci  potpisani i overeni od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Obrazac ponude i obrasci dati u konkursnoj dokumentaciji  moraju biti čitko popunjeni hemijskom olovkom, pisaćom mašinom ili elektronskim putem. Nije dozvoljeno popunjavati obrasce grafitnom olovkom.

Obrazac troškova pripreme ponude  je sastavni deo konkursne dokumentacije.

U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu trškova.

Model ugovora je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno, potrebno je da model

ugovora popuni, potpiše i overi pečatom ovlašćeno lice ponuđača čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora.

U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača,model ugovora popunjava, potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude u modelu ugovora moraju biti navedeni svi članovi grupe ponuđača. Model ugovora popunjava, potpisuje i overava onaj ponuđač koji je označen da će u ime svih ponuđača potpisati Ugovor, a sve prema Sporazumu kojim se članovi grupe međusobno a i prema naručiocu obavezuju na izvršenje predmetne javne nabavke i koji dostavljaju u uz ponudu.

Izjavom o nezavisnoj ponudi koja je sastavni deo konkursne dokumentacije, ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Napomena za ponuđače:   Ponuđači su u obavezi da dostave obrasce koji su navedeni u okviru konkursne dokumentacije, a sve prema uputstvima koji su navedeni kod svakog pojedinog obrasca.

Ponuda se smatra prihvatljivom ako ispunjava sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama kao i ostale uslove i zahteve naručioca propisane ovim uputstvom i konkursnom dokumentacijom.

5. GREŠKE PRI SAČINjAVANjU PONUDE

Ukoliko se prilikom sačinjavanja ponude sačini greška, ( u pisanju reči-tekst, unošenju cifara ili zaokruživanja ponuđenih opcija) ponuđač može takvu grešku otkloniti na način što će pogrešno napisane reči-tekst, unetu cifru ili zaokružena ponuđena opcija precrtati, s tim da precrtano ostane čitljivo, a nakon toga pored ispravljenog dela ponude stavi potpis odgovornog lica ponuđača i izvršiti overu pečatom, s tim da će u slučaju podnošenja zajedničke ponude potpis i overu pečatom izvršiti  ovlašćeni član grupe ponuđača-nosilac posla

6. PONUDA SA VARIJANTAMA

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

7. IZMENE I  DOPUNE  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Naručilac može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju u roku predviđenom za podnošenje ponuda. Po isteku roka predviđenog za dostavljanje ponuda, naručilac ne može da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju.

Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, bez odlaganja i naknade, te izmene ili dopune će objaviti na Portalu javnih nabavki kao i na svom internet sajtu.

Ukoliko naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda. Obaveštenje o  produženju roka za podnošenje ponuda će objaviti na Portalu javnih nabavki.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja ili dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Strane koje sadrže izvršene izmene biće obeležene istim brojem kao i strane koje zamenjuju s tim da će se broju strane dodati slovo, dok će nove strane kojim se konkursna dokumentacija dopunjuje biti obeležene novim brojevima sa napomenom u dopisu naručioca uz koji će biti dostavljena dopuna, o ukupnom broju strana konkursne dokumentacije .

Strane koje sadrže izvršene izmene prilažu se konkursnoj dokumentaciji umesto strana koje se zamenjuju a ukoliko se vrši dopuna konkursne dkumentacije, nove strane se dodaju, prema uputstvu naručioca koje će se navesti u dopisu.

Sve izmene ili dopune konkursne dokumentacije objavljene na napred navedeni način i u navedenom roku čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

8. DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA

KONKURSNE  DOKUMENTACIJE

Zainteresovano lice može u pisanom obliku da traži  od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Pitanja uputiti na adresu: sa napomenom «Pitanje za javnu nabavku „NABAVKA ALATA“ broj JN 24/2019 ». Pitanja se mogu uputiti i elektronskom poštom na

E mail: dalija.barac.kiralj@vkzr.rs.

Komunikacija

Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom.

Izabrano sredstvo komunikacije mora biti široko dostupno, tako da ne ograničava mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku javne nabavke.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Komunikacija se mora odvijati na način da se obezbedi čuvanje poverljivih i podataka o zainteresovanim licima, podataka o ponudama i ponuđačima do otvaranja ponuda, da se obezbedi evidentiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

Naručilac će poslati odgovor u pisanom obliku u roku od 3 dana od dana prijema zahteva i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu  javnih  nabavki.

Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda telefonskim putem nije dozvoljeno.

9. NAČIN IZMENE,  DOPUNE  I OPOZIV PONUDE PONUĐAČA

U  roku za podnošenje ponuda navedenog u pozivu, ponuđač može  da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

Izmena, dopuna kao i opoziv ponude se podnosi u zatvorenim kovertama preporučenom poštom  na adresu Naručioca, sa naznakom u zavisnosti od konkretne potrebe “Izmene“ ili  „Dopune „ ili “Izmene i Dopune“ ili  „Opoziv“ ponude za javnu nabavku „NABAVKA ALATA“ broj JN 24/2019 – NE OTVARATI.

Po isteku roka za podnošenje ponuda, ponuđač ne može vršiti izmenu, dopunu ili opoziv ponude.

10. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA

Ponuđač priprema ponudu imajući u vidu kriterijum za ocenjivanje ponude.

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci male vrednosti  doneće se primenom kriterijuma « najniža ponuđena cena ». U skladu sa članom 84. stav 4. ZJN u slučaju da dve ili više ponude imaju istu ponuđenu cenu, naručilac će među njima izabrati ponudu onog ponuđača koji ponudi kraći rok isporuke ugovorenih dobara a ukoliko i te ponude budu iste, prednost će imati ponuđač koji ponudi duži rok važenja ponude (min 30 dana).

11.  RAČUNSKA PROVERA PONUDA

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

12. STRUČNA OCENA PONUDA

Nakon sprovedene stručne ocene ponuda, biće vrednovane samo ponude  koje su predate blagovremeno i koje u potpunosti ispunjavaju sve zahteve iz konkursne dokumentacije tj ponude koje su odgovarajuće i prihvatljive.Neodgovarajuće ponude se neće dalje razmatrati već će biti odbijene.

a) Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku određenom u pozivu za podnošenje.

b) Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve uslove iz tehničke specifikacije.

c) Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

13. RAZLOZI ZA ODBIJANjE PONUDE

Ponuda će biti odbijena :

1) ukoliko nije blagovremena

2) ukoliko poseduje bitne nedostatke

3) ukoliko nije odgovarajuća

4) ukoliko ograničava prava naručioca

5) ukoliko uslovljava prava naručioca

6) ukoliko ograničava obaveze ponuđača

7) ukoliko prelazi procenjenu vrednost javne nabavke

14. BITNI NEDOSTACI PONUDE su:

1) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće

2) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove

3) ukoliko je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog

4) ukoliko ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti sa drugim ponudama.

15. CENA

Cene u ponudi treba da budu izražene u dinarima  bez PDV i sa PDV.

Cena podrazumeva sve troškove koje terete predmetnu nabavku, franko naručilac.

Cene su fiksne tokom izvršenja ugovora.

Ako naručilac smatra da je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, postupiće u skladu sa članom 92. ZJN.

16. ROK I NAČIN PLAĆANjA

Plaćanje dinarsko .

Plaćanje će se vršiti nakon izvršene isporuke i ispostavljene fakture u roku od 45 dana.

Cene date u ponudi su fiksne za vreme trajanja zaključenog ugovora.

17. NEUOBIČAJENO NISKA CENA

Naručilac može da odbije ponudu zbog neuobičajeno niske cene.

Neuobičajeno niska cena je ona koja značajno odstupa u odnosu na tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja predmetne javne nabavke.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, zahtevaće od ponuđača detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Naručilac će odrediti primeren rok za odgovor i po dobijanju obrazloženja proveriće merodavne elemente ponude.

- ROK I MESTO ISPORUKE DOBARA

Dobra koja su predmet ove javne nabavke, biće isporučivana sukcesivno, prema nalogu Naručioca, na adresu Naručioca, Mihajlovački drum bb, 23000 Zrenjanin u roku prema uslovima iz ponude, s tim što rok isporuke dobara ne može biti duži od 7 dana od dana prijema naloga Naručioca.

O kvalitativnoj i kvantitativnoj primopredaji dobara će se voditi zapisnik koji će potpisati predstavnik Naručioca i predstavnik Isporučioca dobara.

19. PERIOD VAŽENjA PONUDE

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac može da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važnosti ponude.

Ukoliko ponuđač prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

20. PONUĐAČ

Ponuđačem se smatra:

- ponuđač koji nastupa samostalno(ponudu podnosi samostalno)

- ponuđač koji nastupa sa podizvođačem

- grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo

ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Naručilac će ponudu tog ponuđača kao i sve ponude u koje je taj ponuđač uključen odbiti kao neprihvatljive.

21. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Učešće sa podizvođačem mora u potpunosti biti u skladu sa članom 80. ZJN.

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje nabavke delimično poveriti podizvođaču, kao i da navede u svojoj ponudi, naziv podizvođača, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od

50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru o javnoj nabavci.

Svaki podizvođač mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača

Dobavljač  ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu.

Dobavljač  može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.

22. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko se  podnosi zajednička ponuda, nosilac posla koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem, je u obavezi da popuni, potpiše i overi sve obrasce u konkursnoj dokumentaciji koji se odnose na zajedničku ponudu.

Učešće sa zajedničkom ponudom mora u potpunosti biti u skladu sa članom 81. ZJN.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o javnim nabavkama,.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe  međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. tač. 1) do 6) zakona i to o:

-članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

-ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;

-ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;

-ponuđaču koji će izdati račun;

-računu na koji će biti izvršeno plaćanje;

-obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršeanje ugovora.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

23.PODNOŠENjE PONUDE OD STRANE ZADRUGE

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili

zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

24. NEGATIVNE REFERENCE

Naručilac će  odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u postupku javne nabavke:

1) postupao suprotno zabrani iz čl.23. i 25. ZJN

2) učinio povredu konkurencije;

3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;

4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao;

Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet javne nabavke, a za period od prethodne tri godine. Dokazi na osnovu kojih će naručilac odbiti ponudu navedeni su u članu 82. stav 3. ZJN.

Naručilac  može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz čl.82 stav 3. tačka 1. ZJN, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugo naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.

Takođe, naručilac će  ponudu ponuđača koji je  na spisku negativnih referenci odbiti kao neprihvatljivu, ako je predmet javne nabavke istovrstan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu.

Naručilac je dužan da Upravi za javne nabavke odmah dostavi dokaz negativne reference.Uprava će doneti o tome zaključak u skladu sa čl.83 ZJN

Na osnovu donetih zaključka  iz predhodnog stava, Uprava za javne nabavke vodi spisak negativnih referenci koji objavljuje na Portalu javnih nabavki.

U spisak negativnih referenci pored naziva ponuđača, odnosno dobavljača, upisuje se dokaz negativne reference, naručilac koji je dostavio dokaz, predmet javne nabavke za koju je dobio negativnu referencu sa oznakom iz opšteg rečnika nabavke, i datum utvrđivanja i važenja negativne reference.

25. ZAŠTITA PODATAKA I ODREĐIVANjE POVERLjIVOSTI

Naručilac je dužan da:

1) čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;

2) odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;

3) čuva kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuđača i podnosilaca prijava, kao i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno prijava.

Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

Naručilac će kao poverljiva tretirati ona dokumenta koja u desnom gornjem uglu velikim slovima imaju ispisano «POVERLjIVO», a ispod toga potpis lica koje je potpisalo ponudu. Ako se poverljivim smatra samo pojedini podatak u dokumentu, poverljivi deo mora biti podvučen crveno, a u istom redu uz desnu ivicu mora biti ispisano «POVERLjIVO».

Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na gore navedeni način.

Sva dokumenta odnosno podaci koji nisu označeni kao poverljivi, odnosno nisu zaštićeni odredbom člana 14. ZJN, mogu biti predmet uvida drugih ponuđača koji to zatraže po osnovu člana 110. ZJN.

26. DODATNA  OBJAŠNjENjA U VEZI PONUDA

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu odnosno uvid kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

27. OBUSTAVA POSTUPKA

Naručilac  će doneti odluku o obustavi postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, ukoliko  nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora.

Naručilac može da obustavi postupak iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti

postupak okonča odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom i ista se neće ponavljati u toku iste budžetske godine.

Naručilac će svoju odluku o obustavi javne nabavke pismeno obrazložiti, posebno navodeći razloge obustave postupka i istu će dostaviti ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Naručilac će u roku od pet dana od dana konačnosti odluke o obustavi postupka javne nabavke, objaviti obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke.

28. ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, odnosno zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava se podnosi naručiocu , a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63 st. 2 ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac nije iste uklonio.

U slučaju podnetog Zahteva za zaštitu prava naručilac ne može doneti odluku o dodeli ugovora, odluku o obustavi postupka niti može zaključiti ugovor o javnoj nabavci.

Podneti Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa čl.150 ZJN.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objave odluke.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od 2 dana od prijema Zahteva.

Podnosilac Zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije broj  840-30678845-06 uplati taksu iz člana 156. stav 1. Zakona, u iznosu od 60.000,00 dinara, svrha uplate: Popunjavanje polja „svrha uplate“ u okviru naloga za uplatu i naloga za prenos:

U navedeno polje,  potrebno je prvo upisati skraćenicu „ZZP“, zatim naziv naručioca i na

kraju  broj  ili oznaku javne nabavke  pri čemu  nije dozvoljeno upisivati nikakve dodatne reči ili interpunkcijske znake (na pr: „taksa za“, „uplata“ i sl.), već isključivo navedene pojmove u pomenutom redosledu. Primere pravilno popunjenih  obrazaca  naloga za uplatu ili  naloga za prenos možete  videti u okviru  „banera“ na internet stranici Republičke komisije.

29. DODATNO OBEZBEĐENjE

Naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci odbiti kao neprihvatljivu ako je predmet javne nabavke istovrstan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu.

Ako predmet javne nabavke nije istovrstan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza.

Dodatno obezbeđenje će biti u vrednosti od 15% od vrednosti ugovora.

30. ODLUKA O DODELI  UGOVORA

Na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, naručilac donosi odluku o dodeli ugovora, u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda.

Naručilac donosi Odluku o  dodeli ugovora u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora dostavi svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja.

Ako se odluka dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, ponuđač je dužan da potvrdi prijem odluke.

Ukoliko ponuđač odbije prijem odluke, smatra se da je odluka dostavljena dana kada je prijem odbijen.

31. ROK ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA

Naručilac će zaključiti ugovor o javnoj nabavci, nakon donošenja odluke o dodeli ugovora.Ugovor se zaključuje sa ponuđačem kojem je dodeljena odluka o dodeli ugovora   u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor o javnoj nabavci ako je u postupku podneta samo jedna ponuda .

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Ako je zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci naručilac će objaviti u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora.

32.SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENjA

Након закључења уговора, добављач је дужан да достави меницу – 10% од вредности уговора, за добро извршење посла, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза.

33. OBAVEŠTENjE PONUĐAČIMA

Ponuđač je dužan da pri sastavljanju svoje ponude poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih  propisa  o  zaštiti  na  radu, zapošljavanju i  uslovima  rada, zaštiti  životne sredine.

Ponuđač garantuje da je imalac intelektualne svojine.

Naknadu za  korišćenje patenata, kao  i odgovrnost za  povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

VI          OBRASCI UZ PONUDU

OBRAZAC    1 - Izjava o ispunjavanju obaveznih uslova iz čl.75.  ZJN za ponuđača

OBRAZAC    2 - Izjava ponuđača da ne nastupa sa podizvođačem

OBRAZAC    3 - Izjava ponuđača da  nastupa sa podizvođačem

OBRAZAC    4 - Izjava o ispunjavanju obaveznih uslova iz čl.75. ZJN za  podizvođača

OBRAZAC    5 - Izjava o ispunjavanju obaveznih uslova iz čl.75. za člana grupe ponuđača

OBRAZAC    6 – Ponuda

OBRAZAC    7 - Obrazac troškova pripreme ponude

OBRAZAC    8 - Izjava o nezavisnoj ponudi

OBRAZAC    9 - Izjava o poštovanju zakonskih propisa

OBRAZAC   10 - Izjava o finansijskom obezbeđenju/Menično pismo ovlašćenje

MODEL UGOVORA

OBRAZAC  1

IZJAVA O ISPUNjAVANjU OBAVEZNIH USLOVA

IZ ČLANA 75. STAV 1. ZJN ZA PONUĐAČA

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Rep. Srbije“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015 ), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač ___________________________________________iz ____________________

Adresa    __________________________________________________________________

Matični broj________________________________________________________

pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću  u potpunosti ispunjava sve obavezne uslove iz člana 75. ZJN i ove konkursne dokumentacije za učešće u postupku javne nabavke JN 24/2019, i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisani u odgovarajući registar;

2) da on  i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

Kao ponuđač izjavljujem da sam upoznat da je davanje netačnih podataka prekršaj, u skladu sa članom 170. stav 1. tačka 3. ZJN.

PONUĐAČ:

___________________________		           ____________________________

(Mesto i datum)				        (Ime i prezime ovlašćenog lica)

____________________________

M.P.			    (Potpis ovlašćenog lica)

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno ili ponuđač koji nastupa sa podizvođačem, obrazac izjave popunjava, potpisuje i overava samo ponuđač.

OBRAZAC   2

JAVNA NABAVKA DOBARA

„NABAVKA ALATA“

Broj JN  24/2019

IZJAVA PONUĐAČA DA NE NASTUPA SA PODIZVOĐEČEM

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti,  „NABAVKA ALATA“  broj JN 24/2019, izjavljujem da ne nastupam sa podizvođačem.

PONUĐAČ:

Mesto: __________________

Datum: __________________

____________________________

(Ime i prezime ovlašćenog lica)

____________________________

M.P.			    (Potpis ovlašćenog lica)

Napomena: Obrazac dostavlja samo ponuđač koji nastupa samostalno, dok u slučaju drugačijeg nastupa, obrazac nije potrebno dostaviti

Obrazac popunjava,potpisuje i overava ponuđač.

OBRAZAC   3

JAVNA NABAVKA DOBARA

„NABAVKA ALATA“

Broj JN 24/2019

IZJAVA PONUĐAČA DA  NASTUPA SA PODIZVOĐEČEM

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, „NABAVKA ALATA“  broj JN 24/2019, izjavljujem da ću izvršenje nabavke delimično poveriti podizvođaču i u nastavku navodim njihovo učešće po  vrednosti:

- u ponudi podizvođač_________________________________ u ukupnoj vrednosti ponude učestvuje u delu__________________________ u iznosu od __________________dinara što iznosi _____% vrednosti ponude,

- u ponudi podizvođač_________________________________ u ukupnoj vrednosti ponude učestvuje u delu__________________________ u iznosu od __________________dinara što iznosi _____% vrednosti ponude,

- u ponudi podizvođač_________________________________ u ukupnoj vrednosti ponude učestvuje u delu__________________________ u iznosu od __________________dinara što iznosi _____% vrednosti ponude,

Mesto: __________________

PONUĐAČ:

Datum: __________________

____________________________

(Ime i prezime ovlašćenog lica)

____________________________

M.P.			    (Potpis ovlašćenog lica)

Napomena: Obrazac dostavlja samo ponuđač koji nastupa sa podizvođačem, dok u slučaju drugačijeg nastupa, obrazac nije potrebno dostaviti.

Obrazac popunjava, potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača

OBRAZAC  4

IZJAVA O ISPUNjAVANjU OBAVEZNIH USLOVA

IZ ČLANA 75. STAV 1. ZJN    ZA PODIZVOĐAČA

U skladu sa članom 77. stav 4. tačka . Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Rep. Srbije“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015 ), kao zastupnici ponuđača i podizvođača dajemo sledeću

IZJAVU

Podizvođač__________________________________________iz_______________________,

Adresa      _____________________________________________________________,

Matični broj __________________________________________________________

pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću  u potpunosti ispunjava  sve obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1-3 ZJN za učešće u postupku javne nabavke „NABAVKA ALATA“:  broj JN 24/2019, i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisani u odgovarajući registar;

2) da on  i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

Kao ponuđač izjavljujem da sam upoznat da je davanje netačnih podataka prekršaj, u skladu sa članom 170. stav 1. tačka 3. ZJN.

Datum:______________________

Mesto:_______________________                                         _______________________

M.P.                    Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

Pečat i potpis

Datum:______________________

Mesto:_______________________                                       __________________________

M.P.               Ovlašćeno lice podizvođača

_______________________

Pečat i potpis

Napomena: Obrazac izjave potpisuju i overavaju ovlašćena lica ponuđača i podizvođača. Ukoliko ponuđač nastupa sa više podizvođača obrazac kopirati i popuniti za svakog podizvođača.

OBRAZAC  5

IZJAVA O ISPUNjAVANjU OBAVEZNIH USLOVA

IZ ČLANA 75. STAV 1. ZJN   ZA ČLANA GRUPE PONUĐAČA

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Rep. Srbije“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015 ), kao zastupnik grupe ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Član grupe ponuđača ____________________________________iz ____________________

Adresa    __________________________________________________________________

Matični broj________________________________________________________

pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću  u potpunosti ispunjava sve obavezne uslove iz člana 75. ZJN i ove konkursne dokumentacije za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti, NABAVKA ALATA“ broj JN 24/2019 i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisani u odgovarajući registar;

2) da on  i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

Kao ponuđač izjavljujem da sam upoznat da je davanje netačnih podataka prekršaj, u skladu sa članom 170. stav 1. tačka 3. ZJN

Datum:______________________                    _____________________________________

Mesto:______________________                          Ovlašćeno lice /Nosilac posla

______________________

Pečat i potpis

NapomenaI: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,  obrazac izjave potpisuje i overava ponuđač koji je određen kao  nosilac posla  grupe ponuđača

Napomena II: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača potrebno je da se navedeni obrazac fotokopira i popuni za svakog člana grupe ponuđača (kao i za nosioca posla grupe ponuđača).

OBRAZAC  6

PONUDA

1)  Ponuda  br. ___________od ____________ godine,  za javnu nabavku „NABAVKA ALATA“ broj  JN 24/2019:

Opšti podaci o ponuđaču

Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgvarajućeg registra

_________________________________________________

Adresa sedišta :__________________________________

Matični broj: ____________________________________

Pib:_____________________________________________

Ovlašćeno lice __________________________________

e-mail Ponuđača________________________________

Telefon__________________________________________

Osoba za kontakt________________		_______

- Ponudu dajem :

zaokružiti i podatke upisati za a), b) ili v)

a) samostalno

b) sa podizvođačem:

1. Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgvarajućeg registra

_________________________________________________

Adresa sedišta :__________________________________

Matični broj: ____________________________________

Pib:_____________________________________________

Ovlašćeno lice __________________________________

e-mail Podizvođača________________________________

Telefon__________________________________________

Osoba za kontakt________________		_______

2. Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgvarajućeg registra

_________________________________________________

Adresa sedišta :__________________________________

Matični broj: ____________________________________

Pib:_____________________________________________

Ovlašćeno lice __________________________________

e-mail Podizvođača________________________________

Telefon__________________________________________

Osoba za kontakt________________		_______

3. Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgvarajućeg registra

_________________________________________________

Adresa sedišta :__________________________________

Matični broj: ____________________________________

Pib:_____________________________________________

Ovlašćeno lice __________________________________

e-mail Podizvođača________________________________

Telefon__________________________________________

Osoba za kontakt________________		_______

v) kao zajedničku ponudu:

1. Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgvarajućeg registra

_________________________________________________

Adresa sedišta :__________________________________

Matični broj: ____________________________________

Pib:_____________________________________________

Ovlašćeno lice __________________________________

e-mail člana grupe ponuđača_________________________

Telefon__________________________________________

Osoba za kontakt________________		_______

2. Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgvarajućeg registra

_________________________________________________

Adresa sedišta :__________________________________

Matični broj: ____________________________________

Pib:_____________________________________________

Ovlašćeno lice __________________________________

e-mail člana grupe ponuđača_________________________

Telefon__________________________________________

Osoba za kontakt________________		_______

3. Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgvarajućeg registra

_________________________________________________

Adresa sedišta :__________________________________

Matični broj: ____________________________________

Pib:_____________________________________________

Ovlašćeno lice __________________________________

e-mail člana grupe ponuđača_________________________

Telefon__________________________________________

Osoba za kontakt________________		_______

- Tehnička specifikacija

Tehnička specifikacija sadrži opis, količinu i vrstu dobara za predmetnu javnu nabaku.

Za slučaj da je u elementima u tehničkim specifikacijama naveden robni znak, patent, tip ili proizvođač, Ponuđač može ponuditi odgovarajuće dobro minimalno navedenih karakteristika.

Popuniti tabelu sa jediničnim cenama bez PDV-a i ukupnim cenama za tražene količine, za partije za koje se daje ponuda. U slučaju neslaganja zbira jediničnih cena i ukupnog iznosa ponude, merodavne su jedinične cene.

|  |  | Јед.мере | кол | Јединична цена без ПДВ | УКУПНО без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kofer za alat,dimenzije kofera su minimalno 500x200x220 , kofer je izrađen od kombinacije plastike i nerđajućeg čelika kojim su bokovi i poklopac ojačani , poklopac se zatvara pomoću dve metalne kopče. na poklopcu se nalazi drška ( preklopna) za nošenje. Unutar kofera nalazi se horizontalna pvc pregrada koja se može vaditi. | KOM | 1 |  |  |
| 2 | Izolovani električarski odvijači, individualno testirani na 1000V , izrađeni prema standardu DIN EN 60900 ili odgovarajuće ( na telu utisnut ili izliven standard).Set se sastoji od sledećih odvijača: ravni 0.6x3.5x100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125mm, 1,2x6,5x150 i krstasti ph1x80, ph2x100mm, odvijači su sa 1000V dvokomponentnim rukohvatom koji poseduje nekotrljajući profil i ojačanim vrhom koji je reljefne površine ( sitno nazubljen) što omogućuje bolje prijanjanje između zavrtnja i vrha odvijača . | SET | 1 |  |  |
| 3 | Garnitura odvijača ravni 0.5x3.5x100, 1.0x5.5x150, 1.2x6.5x150mm i krstasti PH1x80, PH2x100mm sa dvokomponentnim rukohvatom DIN5265/5262 ili odgovarajuće | SET | 1 |  |  |
| 4 | Garnitura nasadnih Torx ključeva muški T20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 i 60 i ženski E10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 u metalnoj ili PVC kutiji sa profilisanim modulom za smeštaj svakog elementa ponaosob. | SET | 1 |  |  |
| 5 | Set nasadnih ključeva 6-ugaoni 1/2’’ 10-32mm (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm) + duboki 14-15-17-19-22mm, produžeci 125 i 250mm, zglob, ključ za svećice 16 i 21mm, adapter za T-ručicu i krckalica sa 72 podele L-260mm; nasadni ključevi 1/4" (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm) + duboki 6-7-8-9-10-11-12-13mm, produžeci 50 i 100mm, T-ručica, krckalica sa min.48 podela, zglob, ručica-odvijač 1/4"; bitsevi (ravni 4-5.5-6.5-8-10-12mm; PH1-2-3-4; PZ1-2-3-4; imbus 3-4-5-6-7-8-10-12-14mm; Torx T10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70), L-inbus 1.3-1.5-2-2.5mm set u metalnoj ili PVC kutiji | SET | 1 |  |  |
| 6 | Glimerica L-140-150mm - jednopolni tester napona 220-250V 3,0x60mm VDE 0680/6 ili odgovarajuća | KOM | 1 |  |  |
| 7 | Klešta kombinovana 180mm sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom 1000V, čeljusti okaljene minimum 63HRC za sečenje čelične opružne žice minimum Ø2mm tvrdoće 2300N/mm2, hromirano polirane DIN 5746 na drškama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V i standard IEC 60900 ili odgovarajući. | KOM | 1 |  |  |
| 8 | Klešta kombinovana 180mm sa dvokomponentnim rukohvatom, ojačane čeljusti min.63HRC za sečenje čelične opružne žice min. 2.0mm tvrdoće 2300N/mm2 hromirano polirane DIN5746 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 9 | Sečice kose 180mm sa dvokomponentnim rukohvatom, ojačane čeljusti minimum 64HRC za sečenje čelične opružne žice minimum 2.2mm tvrdoće 2300N/mm2 hromirano polirane DIN 5749 ,na ručkama utisnuta ili izlivena oznaka 1000V VDE DIN EN 60900 ili odgovarajuća. | KOM | 1 |  |  |
| 10 | Sečice kose 180mm sa dvokomponentnim rukohvatom, okaljene čeljusti min. 64HRC za sečenje čelične opružne žice min. 2.2mm tvrdoće 2300N/mm2, hromirano polirane, izrađene po standardu DIN5749 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 11 | Klešta špic prava 200mm, dužina radnog dela min.70mm, sa poluoblim nazubljenim čeljustima ojačanim minimum 61HRC za sečenje tvrde žice do minimum 2.2mm (1800N/mm2), hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom i utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V DVE EN 60900; DIN 5745 ili odgovarajući | KOM | 1 |  |  |
| 12 | Klešta špic prava 200mm, dužina radnog dela min.70mm, sa poluoblim nazubljenim čeljustima ojačanim za sečenje tvrde žice do 2.2mm (1800N/mm2), hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom; DIN 5745 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 13 | Klešta špic kriva sa dvokomponentnim ergonomski oblikovanim 1000V drškama, hromiranom glavom , L= 200mm, sa poluoblim nazubljenim čeljustima, tvrdoća sečiva minimum 61HRC hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom i utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V VDE EN 60900; izrađena prema standardima DIN ISO 5745 ili odgovarajući. | KOM | 1 |  |  |

| 14 | Klešta špic kriva 200mm, dužina radnog dela min. 70mm, sa poluoblim nazubljenim čeljustima ojačanim za sečenje tvrde žice do 2.2mm (1800N/mm2), hromirano-polirane sa dvokomponentnim rukohvatom DIN5745 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Makaze za kabl dužine 200mm, sa dvokomponentnim ergonomski oblikovanim drškama, glavom koja na sebi ima "dvozuba" sečiva induktivno okaljena ( gornje i donje). pomoću gornjeg sečiva se započne rezanje kabla, a pomoću donjeg se dovrši sečenje kabla (veći preseci kablova) zbog optimalnog otvora drške prilikom sečenja, namenjene za sečenje kablova do ø20mm ili 70mm². | KOM | 1 |  |  |
| 16 | Klešta automatska za skidanje izolacije 0.03-10mm2, mogućnost odsecanja kablova, meki rukohvat, metalne čeljusti sa 2 noža za fiksiranje kabla i 2 noža za skidanje izolacije, dužine 180-200mm | KOM | 1 |  |  |
| 17 | Klešta multifunkcionalna , multifunkcionalna električarska klešta 1000V, ukupne dužine l=200mm, sa dvokomponentnim ergonomski oblikovanim rukohvatima, hromiranom ili niklovanom glavom, namenjena za 6 različitih operacija, vrh kao kod flah klešta, ispod koga se nalazi elipsasti krupno nazubljeni prorez za prihvat okruglih predmeta ( cevi, osovine i sl.) i rada sa navrtkama, krimp čeljusti (trapezasta forma) za krimpovanje preseka od 0,5-2,5mm², dva proreza za blankiranje ( prvi prorez za blankiranje kablova 0,7-1,5mm² ,a drugi za kablove do 2,5mm²), induktivno okaljena sečiva za sečenje bakarnih i aluminijumskih kablova ( 5X2,5mm²; ø15mm, 50mm²), mehanizam za limitiranje otvorenosti čeljusti (prilikom upotrebe klešta kod prvih pet funkcija ). Integrisana opruga za vraćanje u otvoren položaj. Sa utisnutom ili izlivenom oznakom 1000V IEC 60900, ili odgovarajućem standardu. | KOM | 1 |  |  |
| 18 | Klešta papagajke dužine 250mm sa glatkim, paralelnim čeljustima otvora min. 0-45mm, podesiva u min. 15 položaja, širina čeljusti maks. 8mm, hromirana, sa PVC rukohvatom, dugme za podešavanje otvora, DIN 5743 ili odgovarajuća | KOM | 1 |  |  |
| 19 | Digitalna strujna klješta True RMS, LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem, opsega 1000A AC/DC, rezolucija 0.1A, napon 600V (0,1mV maksimalna rezolucija), otpor 0.1-40MΩ, kapacitet 0.001nF-40mF, frekvencija 4KHz ( maksimalna rezolucija 1Hz), automatski isključivanje uređaja, poseduje sledeće funkcije: "peak hold" funkciju, "data hold" funkciju, "min/max" funkciju, test dioda i kontinuiteta, minimalni temperaturni opseg kontaktni -20 do 700°C, a minimalni temperaturni opseg bezkontaktni -50 do 250°C , otvor čeljusti min. 43mm, zaštita CAT III-600V, uz uređaj ponuditi torbicu za nošenje, merne pipalice, temperaturnu sondu tip K, bateriju/baterije za napajanje. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 20 | Multimetar digitalni 0.1mV-750VAC / 1000VDC, 0.1µA-20A AC/DC, 0.1Ohm-40MOhm, 0.01nF-100µF, 0.001Hz-10MHz, temperatura -20 do 750°C, zaštita CAT III-600V ili odgovarajuće. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 21 | Multimetar analogni, 3V-1000V AC/DC, merenje struje AC/DC do 30A, merenje otpora, sa zujalicom. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 22 | Nož električarski, drška noža je 1000V, dvokomponentna i ergonomski oblikovana, na kraju drške gde je fiksirano sečivo nalazi se proširenje ( da ruka ne sklizne na sečivo) koje je povijeno ( kljunastog oblika ) . na vrhu noža nalazi se fiksirana vođica koja služi da se zavuče ispod izolacije kabla prilikom uzdužnog sečenja ( da se pri tom ne ošteti unutrašnjost kabla) . sečivo je izrađeno od nerđajućeg čelika. deo sečiva je presvučen 1000V zaštitom ( zadnji deo sečiva). uz nož se isporučuje i zaštitna kapa. ukupna dužina noža je 150mm+/-10mm. standard po kom je izrađen nož DIN EN / IEC 60900:2004 ili odgovarajući. | KOM | 1 |  |  |
| 23 | Skalper za noževe širine 18-20mm, sa ergonomskim dvokomponentnim rukohvatom, metalna vođica za sečivo , kočnica sa metanim navojnim mehanizmom, karbidno sečivo. Uz skalpel ponuditi 10 rezervnih sečiva. | KOM | 1 |  |  |
| 24 | Lemilica štapna , dvostruki mod rada 20/130W, napojni kabl minimum 1m. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |

| 25 | Lemilica pištolj snage minimum 150W , uz lemilicu se isporučuju dva rezervna vrha, pakovanje tinol žice i pasta.minimalna dužina napojnog kabla 1m, lemilica poseduje svetlo za osvetljavanje radnog predmeta. Svi navedeni elementi upakovani su u metalni ili PVC kofer sa profilisanim modulom za nevedene elemente.Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Klješta za hilzne 0.25-16mm2 sa dvokomponentnim rukohvatom, dužine 180mm, čeljust klešta na sebi poseduje posebno profilisana mesta za presovanje hilzni ( minimum 8 mesta). | KOM | 1 |  |  |
| 27 | Univerzalna klešta za krimpovanje konektora (izolovanih 0.75-6mm2 i neizolovanih auto buksni 0.5-6mm2), sa delom za skidanje izolacije i sečenje kablova, 2-komponentni rukohvat, dužina 240-260mm. | KOM | 1 |  |  |
| 28 | Presa mehanička sa roto glavama. Dvoručna krimp presa sa "polužnim" mehanizmom, obrtnim heksagonalnim glavama za krimpovanje neizolovanih kabl papučica od 10-120mm² , dužina prese maksimalno 550mm.Drške prese poseduju PVC ili gumirani rukohvat. | KOM | 1 |  |  |
| 29 | Klešta papagaj sa monokomponentnom drškom, l= 250mm, induktivno okaljena kontra nazubljena čeljust, 60HRC minimum, mogućnost prihvata okruglih profila do 2", mogućnost prihvata heksagonalnog profila do 46mm, izrađena prama standardima DIN ISO 8976 ili odgovarajućim, mogućnost podešavanja u minimum 25 pozicija, opruga za vraćanje u zatvoren položaj, podešavanje se vrši pritiskanjem na dugme-kočnicu i pomeranjem čeljusti u željenu poziciju. | KOM | 1 |  |  |
| 30 | Duboki nasadni odvijač 6mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 35mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 31 | Duboki nasadni odvijač 7mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 35mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 32 | Duboki nasadni odvijač 8mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 50mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 33 | Duboki nasadni odvijač 10mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 50mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 34 | Duboki nasadni odvijač 13mm, radne dužine 125mm, sa dubokim nasadnim delom ( funkcija cevastog ključa) minimum 50mm, sa dvokomponentnim ergonomskim rukohvatom ISO 2236 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 35 | Ključevi imbus dugački 1.5-10mm set 9/1 u nosaču od tvrde plastike sa glavom za rad pod uglom, sa površinskom zaštitom i posebno dizajniranim profilom tj. povećanom površinom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja. | SET | 1 |  |  |
| 36 | Set nasadnih 1000V ključeva sa pratećim alatom, set se sastoji od sledećih nasadnih ključeva: 10, 13, 17 i 19 , dužina svih ključeva 50-60mm, ključevi poseduju 12-ugaoni profil i 1000V izolaciju i izrađeni prema DIN 7448 DIN 3124 ili odgovarajući. Uz ključeve je potrebno ponuditi produžetak sa 1000V izolacijom dužine 250mm ( +/-10%) koji na sebi ima integrisan sistem za zabravljenje kuglice na četvrtki koja onemogućuje spadanje nasadnog ključa sa četvrtke dok se mehanizam ne deaktivira, izrađen prema standardu DIN IEC 60900 DIN 7434 ili odgovarajući i ručicu 1/2" reverzibilna sa 1000V izolacijom sa krckalicom , minimalne dužine 260mm, ručica poseduje mehanizam za zabravljenje kuglice koja se nalazi na četvrtki tako da onemogućuje skidanje alata sa četvrtke dok se mehanizam ne deaktivira, izrađena prema DIN 7449 ili odgovarajući. | SET | 1 |  |  |
| 37 | Ključ okasto-viljuškasti 6mm površinski hromiran, dužine min.100mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 38 | Ključ okasto-viljuškasti 7mm površinski hromiran, dužine min.110mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 39 | Ključ okasto-viljuškasti 8mm površinski hromiran, dužine min.110mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 40 | Ključ okasto-viljuškasti 9mm površinski hromiran, dužine min.120mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 41 | Ključ okasto-viljuškasti 10mm površinski hromiran, dužine min.130mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 42 | Ključ okasto-viljuškasti 11mm površinski hromiran, dužine min.140mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 43 | Ključ okasto-viljuškasti 12mm površinski hromiran, dužine min.150mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 44 | Ključ okasto-viljuškasti 13mm površinski hromiran, dužine min.160mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 45 | Ključ okasto-viljuškasti 14mm površinski hromiran, dužine min.170mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 46 | Ključ okasto-viljuškasti 15mm površinski hromiran, dužine min.170mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 47 | Ključ okasto-viljuškasti 16mm površinski hromiran, dužine min.180mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 48 | Ključ okasto-viljuškasti 17mm površinski hromiran, dužine min.190mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 49 | Ključ okasto-viljuškasti 18mm površinski hromiran, dužine min.200mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 50 | Ključ okasto-viljuškasti 19mm površinski hromiran, dužine min.210mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 51 | Ključ okasto-viljuškasti 20mm površinski hromiran, dužine min.220mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 52 | Ključ okasto-viljuškasti 21mm površinski hromiran, dužine min.230mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 53 | Ključ okasto-viljuškasti 22mm površinski hromiran, dužine min.240mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 54 | Ključ okasto-viljuškasti 24mm površinski hromiran, dužine min.270mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 55 | Ključ okasto-viljuškasti 25mm površinski hromiran, dužine min.280mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 56 | Ključ okasto-viljuškasti 26mm površinski hromiran, dužine min.290mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 57 | Ključ okasto-viljuškasti 27mm površinski hromiran, dužine min.300mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 58 | Ključ okasto-viljuškasti 28mm površinski hromiran, dužine min.310mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 59 | Ključ okasto-viljuškasti 29mm površinski hromiran, dužine min.320mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 60 | Ključ okasto-viljuškasti 30mm površinski hromiran, dužine min.330mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 61 | Ključ okasto-viljuškasti 32mm površinski hromiran, dužine min.340mm, glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), okasti deo ključa je posebno oblikovan tako da je dislocirano mesto oslanjanja ključa na zavrtanj (ključ se ne naslanja na samu ivicu zavrtnja) zbog smanjenja mogućnosti da ključ prokliza "oblajzne" prilikom odvijanja/zavijanja, prema DIN 3113 ili odgovarajući, na svakom ključu nalazi se trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |

| 62 | Ključ okasto vilasti 24mm sa čegrtaljkom, reverzibilan sa polugicom za promenu smera, dužina min.320mm , glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), na ključu se nalazi trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Ključ okasto vilasti 27mm sa čegrtaljkom, reverzibilan sa polugicom za promenu smera, dužina min.350mm , glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), na ključu se nalazi trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 64 | Ključ okasto vilasti 30mm sa čegrtaljkom, reverzibilan sa polugicom za promenu smera, dužina min.420mm , glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), na ključu se nalazi trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 65 | Ključ okasto vilasti 32mm sa čegrtaljkom, reverzibilan sa polugicom za promenu smera, dužina min.420mm , glava pod uglom 15° ( okasti deo ključa u odnosu na telo), na ključu se nalazi trajna oznaka ( ukovana, ugravirana ili sl.) proizvođača i kataloška oznaka. | KOM | 1 |  |  |
| 66 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 8mm, dužine min. 140mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |  |  |
| 67 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 10mm, dužine min.150mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |  |  |
| 68 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 11mm, dužine min.160mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |  |  |
| 69 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 12mm, dužine min.170mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |  |  |
| 70 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 13mm, dužine min.170mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |  |  |
| 71 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 17mm, dužine min.220mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |  |  |
| 72 | Ključ okasto-vilasti sa čegrtaljkom.Ključ okasto vilasti 19mm, dužine min.240mm sa čegrtaljkom sa 80 podela, vilasti deo sa dodatkom za fiksiranje glave zavrtnja i posebnim profilom na istom sa dislociranim mestom oslanjanja ključa u odnosu na glavu zavrtnja ( neoslanja se na samu ivicu glave zavrtnja, što omogućuje rad sa oštećenim glavama zavrtnjeva/navrtki). Vilasti deo ključa je posebno profilisan ( poseduje višeugaoni profil što omogućuje brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°). | KOM | 1 |  |  |
| 73 | Set seger klešta 4/1 (prava, kriva, spoljna i unutrašnja) za seger osigurače 19-60mm, vrhovi klešta od upresovanog tvrdog metala, sa PVC rukohvatom, DIN 5256 / 5254 ili odgovarajuće | SET | 1 |  |  |
| 74 | Klešta za pop zakovice sa 4 izmenjive nozle, dužine 250-270mm, sa ergonomski oblikovanim rukohvatima, kapaciteti :aluminijum/čelik/nerđajući čelik: Ø2,4; Ø3,2; Ø4; Ø4,8; Ø5. | KOM | 1 |  |  |
| 75 | Ručne makaze za sečenje lima-univerzalne Pelikan 300mm sa okaljenim čeljustima 57-59HRC, sečenje lima čelik/visoko legirani čelik: 1.8/1.2mm | KOM | 1 |  |  |
| 76 | Čekić 0.3 kg bravarski sa drvenom držaljom DIN 1041 ili odgovarajući | KOM | 1 |  |  |
| 77 | Čekić 0.5 kg bravarski sa drvenom držaljom DIN 1041 ili odgovarajući | KOM | 1 |  |  |
| 78 | Čekić 1 kg bravarski sa drvenom držaljom DIN 1041 ili odgovarajući. | KOM | 1 |  |  |
| 79 | Čekić 2 kg bravarski sa drvenom držaljom DIN 1041 ili odgovarajući. | KOM | 1 |  |  |
| 80 | Špic za beton sa štitnikom L=300mm, okaljen celom dužinom, izrađen prema standardu DIN 7256 ili odgovarajući | KOM | 1 |  |  |
| 81 | Sekač za beton sa štitnikom dužine 300mm, širina 25-30mm okaljen celom dužinom, DIN7254A ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 82 | Sekač krstasti ( kopljasti) za metal dužine 250mm, DIN6451 ili odgovarajući, okaljen celom dužinom sa gumenim zaštitnim rukohvatom | KOM | 1 |  |  |
| 83 | Sekač za metal 250x25mm sa gumenom zaštitom, okaljen celom dužinom i sačinjen od hrom-vanadijuma, DIN6453 ili odgovarajući | KOM | 1 |  |  |

| 84 | Ram za testeru za metal , bonsek ram ukupne dužine 400-450mm, sa integrisanom drškom u sklopu rama ( rukohvat pod uglom približno 90°) i leptir navrtkom na prednjem kraju bonseka za zatezanje lista , mogućnost postavljanja lista pravo i popreko | KOM | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Bonsek list L=300mm HSS-BIMETAL | KOM | 1 |  |  |
| 86 | Jednoručna testera za drvo, 10-15 zuba po inču dužine, sa dvokomponentnim rukohvatom, ukupna dužina testere 450mm (+/-10%), dužina reznog dela 400mm ( +/-10%). | KOM | 1 |  |  |
| 87 | Bonsek list L=610mm kompatibilan sa pozicijom 92 | KOM | 1 |  |  |
| 88 | Ručna testera za drvo sa čeličnim lučnim ramom, na jednom kraju nalazi se mehanizam za zatezanje lista, ukupna dužina testere 710mm( +/-10%), dužina lista 610mm(+/-10%) | KOM | 1 |  |  |
| 89 | Radapciger 2-kraki sa kliznim nastavljivim kracima dubine hvatanja min.150mm i minimalnog spoljašnjeg opsega hvatanja 60-200mm / minimalnog unutrašnjeg opsega hvatanja 120-270mm | KOM | 1 |  |  |
| 90 | Radapciger 2-kraki sa kliznim nastavljivim kracima dubine hvatanja min.200mm i minimalnog spoljašnjeg opsega hvatanja 80-350mm / minimalnog unutrašnjeg opsega hvatanja 160-420mm | KOM | 1 |  |  |
| 91 | Turpije za metal –komplet, set sadrži 5 turpija 250mm radne dužine, stepen nazubljenosti II ( polufine), set sadrži: pljosnatu, trouglastu, okruglu, poluoblu i četvrtastu, sve turpije imaju dvokomponentnu ergonomski oblikovanu dršku sa otvorom za kačenje. | SET | 1 |  |  |
| 92 | Klešta švedska ravna 90° 1" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.300mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 40mm, DIN5234A ili odgovarajuća | KOM | 1 |  |  |
| 93 | Klešta švedska ravna 90° 1.1/2" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.400mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 60mm, DIN5234A ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 94 | Klešta švedska ravna 90° 2" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.560mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 70mm, DIN5234A ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |

| 95 | Klešta švedska ravna 90° 3" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.650mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 105mm, DIN5234A ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Klešta švedska ravna 90° 4" cela klešta sačinjena od hrom vanadijumа - kovana, Lmin.750mm, zubi dodatno induktivno okaljeni, otvor čeljusti min. 130mm, DIN5234A ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 97 | Jednoručna cevna klešta, samostežuća, dužina klešta 250-300mm, tvrdoća sečiva minimum 55HRC, kapacitet klešta 1"1/2. | KOM | 1 |  |  |
| 98 | Set alata za odvijanje zalomljenih vijaka M3 do M18 set 5/1, hrom-vanadijum čelik okaljen, u PVC kutiji | SET | 1 |  |  |
| 99 | Nosač ureznice kompletno izrađen od čelika prema standardu DIN 1814 ili odgovarajući, ukupna dužina nosača 180-200mm, namenjen za ureznice M3-M12. | KOM | 1 |  |  |
| 100 | Burgije za metal - komplet, set sadrži 25 burgija od ø1-13mm sa korakom 0,5mm, ugao burgije 118° namenjene za čelike do 800N/mm², sve u metalnoj kutiji sa numerisanim mestima za burgije, standard DIN 338 ili odgovarajuće | SET | 1 |  |  |
| 101 | Burgija stepenasta konusna HSS za rupe 4-30mm, minimum 10 prečnika, L=100mm ( +/-10%),poseduje heksagonalnu dršku 1/4" sa torzionom zonom, burgija je namenjena za obične bušilice kao i za udarne zavrtače. | KOM | 1 |  |  |
| 102 | Alat za sečenje matica do M16, dužina alata 100-120mm. | KOM | 1 |  |  |
| 103 | Metar čelični 5m širine 19mm, dvokomponentno ABS kućište otporno na udare, klasa tačnosti II | KOM | 1 |  |  |
| 104 | Burgija SDS+ 6mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |
| 105 | Burgija SDS+ 8mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |
| 106 | Burgija SDS+ 10mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |

| 107 | Burgija SDS+ 12mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Burgija SDS+ 14mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |
| 109 | Burgija SDS+ 16mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 150mm, L-210mm, navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |
| 110 | Špic SDS+ 250mm kompletno okaljen na 55HRC, mogućnost ponovnog oštrenja | KOM | 1 |  |  |
| 111 | Sekač SDS+ 20x250mm kompletno okaljen na 55HRC, mogućnost ponovnog oštrenja | KOM | 1 |  |  |
| 112 | Špic SDS-MAX 400mm okaljen celom dužinom na 55HRC sa mogućnošću ponovnog oštrenja | KOM | 1 |  |  |
| 113 | Burgija za armirani beton SDS-Max 30x450mm ( ukupna dužina 570mm) sa 4-reznom karbidnom glavom, navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |
| 114 | Burgija za armirani beton SDS-Max 32x800mm ( ukupna dužina 920mm) sa 4-reznom karbidnom glavom, navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |
| 115 | Burgija za drvo 16x230mm, radne dužine min. 150mm, sa 6-ugaonim prihvatom 11mm radi boljeg fiksiranja, navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |
| 116 | Burgija SDS+ 16mm sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom za armirani beton, dupla spirala, radna dužina 200mm, L-260mm , navedene dimenzije +/-10% | KOM | 1 |  |  |
| 117 | Probojci set 1,2,3,4,5mm i tačkaš u PVC nosaču, L=120mm, DIN6458 ili odgovarajuće | SET | 1 |  |  |
| 118 | Izbijači set 3,4,5,6,8,10mm u PVC nosaču L-150mm DIN 6450 ili odgovarajući | SET | 1 |  |  |
| 119 | Kružni sekač namenjen za sečenje cevi od Ø3-30mm ( minimalan opseg), maksimalna dužina sekača 150mm, sekač se sastoji iz kružnog nožića ( prečnika od 15 do 20mm, visina oštrice minimum 3mm) , dva valjka koja se naslanjaju na zid cevi i rotiraju oko nje zajedno sa nožićem i telom sekača. Na telu sekača se nalazi i integrisan mehanizam za dotezanje nožića prilikom sečenja. Nož je namenjen za sečenje bakarnih i cevi izrađenih od nerđajućeg čelika . Tri rezervna noža za bakar i tri rezervna noža za cevi od nerđajućeg čelika. | KOM | 1 |  |  |
| 120 | Filter-regulator-nauljivač priključak 1/2" GAS BSPT, kapacitet 2500-3000 l/min, maksimalni pritisak 9,5 bar, radna temperatura 5-60°C, kapacitet filtera 5 mikrona. Uz uređaj ponuditi žensku brzu spojku koja je kompatibilna sa uređajem, rezervni filter i rezervne šolje ( separator za vodu i nauljivač). | KOM | 1 |  |  |
| 121 | Brusilica čeona pneumatska , minimalno 25.000 o/min. Kapacitet stezne glave 3-6mm, snaga minimum 0,2kW, sa muškom brzom spojkom , maksimalna prosečna potrošnja 250l/min., maksimalna dužina same brusilice 160mm, težina maskimum 500gr. Dostaviti autoruzaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 122 | Set od 10 roto glodala za metal, prečnik drške 6mm ( 5 komada prečnika radnog dela 8mm i 5 komada prečnika radnog dela 12mm) , od tvrdog metala HM6, različitih oblika ( cilindrično-ravno, cilindrično-zaobljeno, kupasto, kupasto-ispupčeno i loptasto), u metalnoj ili PVC kutiji sa profilisanim modulom za svaki element ponaosob. | SET | 1 |  |  |
| 123 | Makaze za sečenje plastičnih cevi, mehanizam sa 'krckalicom' kapacitet sečenja 0-50mm, sa rezervnim nožem, dužina makaza do 300mm | KOM | 1 |  |  |
| 124 | Kružni rezač za čelične cevi od 1/8" do 2", dužine do 380mm od kovanog čelika sarezervnim nožićem | KOM | 1 |  |  |
| 125 | Dijamantska ploča za sečenje betona Ø350x25,4mm, minimalna visina dijamantskog nanosa 10mm, namenjena za profesionalnu upotrebu | KOM | 1 |  |  |
| 126 | Dijamantska ploča za sečenje asfalta Ø350x25,4mm, minimalna visina dijamantskog nanosa 10mm, namenjena za profesionalnu upotrebu | KOM | 1 |  |  |
| 127 | Profesionalna libela 600mm sa jednim horizontalnim i jednim vertikalnim akrilnim mernim uloškom otpornim na udar i UV zračenje, merna tačnost 0.5mm/m, gumene kape na krajevima, precizna, mašinski obrađena ( brušena, glodana ili sl.) merna površina, ne klizajuće zone na bočnom zidu libele ( kad se oslanja na glatku površinu) | KOM | 1 |  |  |
| 128 | Uređaj za merenje gustine elektrolita sa gumenim mehom i staklenim telom. Unutar staklenog tela nalazi se merni plovak,ukupna dužina 280-300mm. | KOM | 1 |  |  |
| 129 | Smrt klešta, automatska samopostežuća niklovana ili hromirana L-240mm, otvor čeljusti za cevi min. fi35mm, sa sekačem za žicu | KOM | 1 |  |  |
| 130 | Pomično merilo univerzalno kljunasto s milimetarskom inč podelom, merno područje 0-150 mm 0.05, DIN 862 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 131 | Pomično merilo univerzalno kljunasto s mernim satom, merno područje 0-150 mm, 0.02mm, DIN 862 ili odgovarajuće, poseduje pored standardnih i "kontra" kljunove za merenje otvora/rupa i dubinomer. | KOM | 1 |  |  |
| 132 | Ugaonik čelični sa naslonom ( koji se može demontirati) 200x130mm, DIN875/1 ili odgovarajuće | KOM | 1 |  |  |
| 133 | Uglomer sa klinom šinom dužine do 300mm | KOM | 1 |  |  |
| 134 | Pištolj za duvanje guma sa manometrom, minimalni opseg 0-11bara, gumirano kućište manometra, crevo sa brzom spojkom dužine minimum 300mm, spojeno sa kućištem pištolja pomoću spojke koja dozvoljava rotaciju od 360°, uz pištolj se isporučuje i adapter za konekciju sa crevom. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 135 | Pneumatska ugaona brusilica Ø125mm, broj obrtaja 10.000/min, prihvat M14, snaga min.0.6kW, radni pritisak 6.2bar, protok 390l/min, težina do 2Kg, sa muškom brzom spojkom. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 136 | Pištolj pneumatski 1/2" sa minimalnim momentom 1750Nm, sa protokom 290l/min, broj obrtaja u slobodnom hodu 7000-8000о/min, minimalan kapacitet zavrtnjeva kl.8.8 M24 O.K. 36mm i kl12.9 M20 O.K.30mm, kućište od kompozitnih materijala, priključak za vazduh 1/4"GAS sa brzom spojkom namenjen za rad sa crevima unutrašnjeg prečnika 10mm, podešavanje momenta stezanja u 3 položaja, težine do 2Кg. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 137 | Ručica pneumatska reverzibilna 1/2", minimum 600o/min bez opterećenja, min.130Nm, za zavrtnjeve do OK18mm ( M12 CI 8.8), radni pritisak 6.2-6.5bar, maksimalna prosečna potrošnja 120l/min, težina do 1.5Kg, sa muškom brzom spojkom. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 138 | Bušilica pneumatska reverzibilna, snage minimum 350W, broj obrtaja u slobodnom hodu minimum 1.800, kapacitet samostežuće glave 1-10mm, prosečna potrošnja vazduha maksimum 170l, kompozitno kućište, težina maksimum 1kg, priključak 1/4" GAS, sa brzom spojkom "muškom". Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 139 | Crevo spiralno 8x12mm L-9m ( minimum) sa metalnim konektorima na krajevima BSP (GAS) 1/4" ili odgovarajuće, crevo rastegljivo od poliuretana. Uz crevo ponuditi i brze spojke ( kompatibilne sa njim) mušku i žensku. | KOM | 1 |  |  |
| 140 | Crevo spiralno 11x16mm L-12m ( minimum) sa metalnim konektorima na krajevima BSP (GAS) 3/8" ili odgovarajuće, crevo rastegljivo od poliuretana. Uz crevo ponuditi i brze spojke ( kompatibilne sa njim) mušku i žensku. | KOM | 1 |  |  |
| 141 | Set akumulatorskog alata 18V Odvijač udarni 1/2" akumulatorski 18V, min. moment odvijanja 1850Nm, podešavanje momenta stezanja u min. 3 položaja: 130-150, 400-500, 1300-1400Nm, motor bez četkica, zaštita od preopterećenja, min. 3 brzine bez opterećenja minimalnog opsega 0-500/0-1400/0-1700 o/min, br.udara podesiv 0-2100 u/min, LED svetlo za osvetljenje radne površine, mogućnost bežičnog povezivanja na PC ili mobilni uređaj radi preciznog podešavanja momenta i broja udara kao i blokade uređaja u slučaju krađe, težina sa baterijom ( 5Ah) do 3.5Kg, dužine do 220mm u koferu. | KOM | 1 |  |  |
|  | Aku bušilica 18V , obrtni momenat min.130Nm, motor bez četkica, zaštita od preopterećenja, podešavanje momenta, vibraciona sa brojem udara min. opsega 0-30000 u/min, samostežući metalni futer 13mm, 2 brzine u minimalnom opsegu : 0-500/0-2000 o/min, LED dioda za osvetljenje radnog mesta, min. kapacitet bušenja u drvetu/čeliku/zidu: 85/16/16mm, mogućnost bežičnog povezivanja na PC ili mobilni uređaj radi preciznog podešavanja broja obrtaja i obrtnog momenta, kontrole povratnog udara kao i blokade uređaja u slučaju krađe,sa pomoćnim bočnim rukohvatom u koferu, dužina bušilice do 180mm, težina sa baterijom ( 5Ah) do 2.5Kg . |  |  |  |  |
|  | Brusilica akumulatorska 125mm, motor 18V bez četkica, antivibracioni meki rukohvat, indikacija nivoa punjenja baterije, zaštita od preopterećenja, zaštita od automatskog starta, dubina rezanja min. 33mm, brzo fiksiranje ploče i štitnika bez ključa, sigurnosni veliki prekidač na donjem delu tela mašine (bez zabravljenja), zaštita od automatskog pokretanja, kočnica koja za do 2s zaustavlja ploču po završetku rada, br.obrtaja 8.500 o/min, težina do 3Kg sa baterijom ( 5Ah) u koferu. Uz gore navedene mašine potrebno je ponuditi 2 baterije minimum 5Ah , 18V LiION, 2 baterije minimum 9Ah , 18V LiION, baterije moraju na sebi posedovati indikator napunjenosti i biti kompatibilne sa gore navedenim mašinama i minimum 1 brzi punjač. Za sve navedene mašine dostaviti autorizaciju i potvrdu o usaglašenosti. |  |  |  |  |
| 142 | Akumulatorska bušilica-šrafilica sa metalnom steznom glavom 13mm, 12V 6,0 Ah LiION, motor bez četkica, indikator napunjenosti baterija, zaštita od preopterećenja, kopča za fiksiranje na pojas. obrtni moment min. 37Nm, 2 brzine bušenja 0-450 i 0-1700 o/min. Buši u čeliku 13mm, drvetu 35mm, zidu 13mm. 16 stepeni podešavanja momenta stezanja + bušenje, integrisana LED lampica, težina do 1.5 kg, ukupna dužina do 180mm. U kompletu sa punjačem, 2 baterije i koferom za lakši transport i čuvanje mašine.Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 143 | Elektrićna ugaona brusilica 230V/50Hz za ploče fi 125mm. Snage 1200W. Broj obrtaja minimum 11000 o/min, dubina rezanja min.40mm, Fiksiranje štitnika bez ključa. Antivibracioni bočni rukohvat. Metalno kućište za transmisiju i tunelima za hlađenje duž cele mašine. Gumeni kabal dužine 4 m i težinom do 2.5kg . Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 144 | Bušilica električna vibraciona 750-800W, 2 brzine minimalnih raspona 0-1200 i 0-3400 o/min, sa potenciometrom i promenom smera levo-desno. Metalni samostežući futer 1.5-13mm, minimalni kapacitet bušenja beton/čelik/drvo: 20/13/40mm, Kabl gumeni dužine 4m.Obrtni moment min.60Nm, Težine do 2,5 kg u Koferu. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 145 | Brusilica čeona električna 500W , minimalnim rasponom br.obrtaja 10.000-29.000o/min, prihvat 6mm, zaštita od istrošenosti četkica, težina do 1.5Kg. Mogućnost prihvata brusnog diska do 40mm, mogućnost prihvata brusnog glodala do Ø20mm, kabl dužine 4m.Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 146 | Odvijač električni snage 700-750W, minimalan raspon broja obrtaja 0-4000o/min. , minimalan obrtni moment 10Nm, prihvat alata 1/4" hex, kopča za kaiš, težina do 1,5kg.Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 147 | Testera ubodna 700W, 1000-3200 o/min, sečenje pod uglom 45°, hod 20mm, njihanje testere, brzo izmenljive testerice, dubina rezanja drvo/čelik/aluminijum: 100/10/20mm, težina do 2.5Kg u koferu, kabl 4m. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 148 | Bušilica elektro-pneumatska SDS+ sa vertikalnim motorom 800-900W, udarna energija min. 4J EPTA, min. opseg broja udara 0-4000 u/min, brzina min. 0-1000 o/min sa brzo izmenljivom glavom i dodatnim samostežućim futerom 1.5-13mm za bušenje u metalu/drvetu, kapacitet bušenja beton/metal/drvo: 28/13/40mm, štemovanje sa podešavanjem ugla, sigurnosno kvačilo, Antivibracioni sistem na glavnom rukohvatu koji je sa gumenom oblogom ili sl., kabl 4m, težina do 3.6Kg u koferu ili odgovarajuće. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 149 | Potezna TCT testera za sečenje čelika, bez grejanja i pucni, sa rezervnim listom 355x25.4x2.4mm 66 zuba, Br. Obrtaja 1450/min, metalno postolje sa stegom, motor 2200W / 220V/50Hz, kapacitet sečenja pod 90o čelična kutija / cev: 120/130mm, sečenje pod uglom 0-45°.Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 150 | Električna kružna testera-cirkular 230V/50Hz. Snaga 1000-1200W. Prečnik lista testere 180-200mm, Br. obrtaja do 3700 o/min. Mogućnost rezanja punih čeličnih profila debljine 6mm, dubina rezanja min. 60mm pod uglom od 90° i 40mm pod uglom od 45°. Težina do 6kg. U setu sa koferom i univerzalnim listom testere za čelik/drvo/aluminijum. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 151 | Ručni cirkular za sečenje čelika, bez grejanja i pucni, sa rezervnim listom 230x25.4x2mm 48 zuba, Br. Obrtaja minimum 2700/min, laserski zrak za liniju reza, motor 1750W / 220V/50Hz, kapacitet sečenja: čelična ploča minimum 12mm / kutija minimum 80mm, sečenje pod uglom 0-45°. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglašenosti. | KOM | 1 |  |  |
| 152 | Aparat za zavarivanje invertorski minimalnog opsega 5-150A -minimalna intermitenca 100A na 100%, 130A na 60%, za elektrode opsega min. 1.5-3.25mm, težine do 5Kg, u koferu sa držačem elektrode, kablom i kleštima za masu. Dostaviti autorizaciju. | SET | 1 |  |  |
| 153 | Motorna testera sa mogućnošću sečenja betona, armiranog betona, PVC, HDPE, azbestnih, cevi od livenog gvožđa i duktilnih cevi. Motor 2-taktni min. 90cc, broj obrtaja 2500-2800 o/min sa vazdušnim hlađenjem, min. 6KS, rezervoar za gorivo min. 1L, kapacitet sečenja 40cm, težina same testere do 10kg, nivo vibracija do 6 m/s2. U setu sa lancima za sečenje duktilnih cevi i armiranog betona. Dostaviti autorizaciju. | SET | 1 |  |  |
| 154 | Prenosni tank za snabdevanje vodom motorne testere za sečenje betona, armiranog betona, duktilnih, azbestnih i PVC cevi. Kapacitet 35-40L, pumpa sa kapacitetom min. 4l/min, pritisak 2.5bar, sa baterijama i punjačem 220-240V/50Hz. Tank je namontiran na točkićima i poseduje rukohvat za lakši transport. Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 155 | Kompresor , minimum11 bara , minimalan kapacitet 650l/min, tank minimum 270l, maksimalne težine 170kg, Snaga motora: Minimum 4kW, Sa ugrađenom ručkom i točkovima za pomeranje.Dostaviti autorizaciju. | KOM | 1 |  |  |
| 156 | Bušilica stubna za bušenje do 16mm, motor snage minimum 750W 230V, minimalan opseg 200-2700o/min, minimum 12 brzina, hod minimum 80mm, maksimalna distanca vretena do radne ploče 650mm, ukupna visina maksimalno 1000mm, težina do 60kg. | KOM | 1 |  |  |

PONUĐAČ:

___________________________		           ____________________________

(Mesto i datum)				        (Ime i prezime ovlašćenog lica)

____________________________

M.P.			    (Potpis ovlašćenog lica)

U  skladu sa tehničkom specifikacijom dajem ponudu:

1.UKUPNA CENA _________________bez PDV-a.

UKUPAN IZNOS PDV-a_______________dinara

UKUPNA CENA _________________sa PDV-om.

2. ROK PLAĆANjA 45 dana od dana izdavanja fakture;

3.ROK ISPORUKE _______________________________________ (ne duži od 7 dana)

5)  Procenat od ukupne vrednosti javne nabavke (najviše do 50% ) koja će se poveriti podizvođaču *:

1) Podizvođač.............._______________________________ učestvuje sa ________%

2) Podizvođač.............._______________________________ učestvuje sa ________%

3) Podizvođač.............._______________________________ učestvuje sa ________%

* Ove podatke ponuđač popunjava samo ako nastupa sa podizvođačem

6)  Rok važenja ponude   iznosi ________ dana od dana otvaranja ponuda.

(ne kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda).

PONUĐAČ:

___________________________		           ____________________________

(Mesto i datum)				        (Ime i prezime ovlašćenog lica)

____________________________

M.P.			    (Potpis ovlašćenog lica)

VAŽNO: Ugovor za ovu javnu nabavku biće zaključen na iznos procenjene vrednosti,odnosno do utroška tog iznosa ili na godinu dana (u zavisnosti od toga koji uslov prvi nastupi).

Ugovor po ovoj javnoj nabavci smatraće se izvršenim ukoliko naručilac naruči dobra u količinama manjim ili većim od onih koje su date u tehničkim specifikacijama, ali ne preko iznosa procenjene vrednosti za ovu javnu nabavku.

Naručilac se ne obavezuje da naruči celokupan iznos u vrednosti procenjene vrednosti.

Ukupno ponuđena cena jeste samo cena koja će odrediti rangiranje ponuda, te ponuda ne može biti odbijena kao neprihvatljiva zato što prelazi procenjenu vrednost javne nabavke.

Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno, ponudu potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača

Ukoliko ponudu podnosi ponuđač sa podizvođačem, ponudu potpisuje i overava  ovlašćeno lice ponuđača

Ukoliko  ponudu podnosi grupa ponuđača (zajednička ponuda), ponudu potpisuje i overava  član grupe koji je nosilac posla.

OBRAZAC  7

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Rep. Srbije“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015 ) kao i članom 6. i 19. Pravilnika o obaveznim elementima konikursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ 29/2013),  dostavljamo strukturu troškova za pripremanje ponude za javnu nabavku dobara male vrednosti- javnu nabavku „NABAVKA ALATA“ broj  JN 24/2019, za potrebe  naručioca , i to:

Vrsta troška: iznos: ______________________________________________________, ______________dinara ______________________________________________________,______________dinara ______________________________________________________, ______________dinara ______________________________________________________,______________dinara ______________________________________________________, ______________dinara ______________________________________________________,______________dinara

Napomena I: 	shodno članu 88. stav 2 ZJN Sl. glasnik Rep. Srbije“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015 ), troškove pripreme i podnošenja ponude  snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova, osim u slučaju iz stava 3 istog člana,  ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu troškova u svojoj ponudi.

Napomena II: Ako ponuđač ima troškova koje bi iskazao u ovom obrascu onda obrazac  treba da popuni, potpiše i overi i dostavi uz ponudu.

Ako ponuđač nema troškova koje bi iskazao u ovom obrascu, onda obrazac treba da precrta kosom crtom, potpiše i overi i dostavi uz ponudu.

PONUĐAČ:

___________________________		           ____________________________

(Mesto i datum)				        (Ime i prezime ovlašćenog lica)

____________________________

M.P.			    (Potpis ovlašćenog lica)

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno, obrazac izjave potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača

Ukoliko ponudu podnosi ponuđač sa podizvođačem, obrazac izjave potpisuje i overava  ovlašćeno lice ponuđača

Ukoliko  ponudu podnosi grupa ponuđača (zajednička ponuda), obrazac izjave potpisuje i overava  član grupe koji je nosilac posla.

OBRAZAC   8

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26 i 61 stav 4.tačka 9.Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Rep. Srbije“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015 ),  i članom 6. i 20. Pravilnika o obaveznim elementima konikursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“29/2013 i 68/15), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač_________________________________________iz_______________________

izjavljuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ovu ponudu podnosi  nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.Ova izjava se daje  za javnu nabavku male vrednosti - javnu nabavku „NABAVKA ALATA“ broj  JN  24/2019.

Datum: ____________________		M.P.              Ponuđač/Nosilac posla

______________________________

Pečat i potpis ovlašćenog lica

Napomena: : Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno, obrazac izjave potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača

Ukoliko ponudu podnosi ponuđač sa podizvođačem obrazac izjave potpisuje i overava  ovlašćeno lice ponuđača u svoje ime i ime svojih podizvođača

Ukoliko  ponudu podnosi grupa ponuđača (zajednička ponuda) obrazac izjave potpisuje i overava  član grupe koji je nosilac posla u ime svih članova grupe ponuđača

OBRAZAC   9

IZJAVA KAO DOKAZ

o poštovanju zakonskih propisa

U skladu sa članom 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Rep. Srbije“ br.124/12, 14/2015 i 68/2015 ), zastupnik ponuđača daje sledeću

IZJAVU

Kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je poštovana obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i da ponuđač garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.

______________________________

Datum: ____________________		M.P.           Ponuđač/Nosilac posla

______________________________

Pečat i potpis ovlašćenog lica

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno, obrazac izjave potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača

Ukoliko ponudu podnosi ponuđač sa podizvođačem, obrazac izjave potpisuje i overava  ovlašćeno lice ponuđača

Ukoliko  ponudu podnosi grupa ponuđača (zajednička ponuda), obrazac izjave potpisuje i overava  član grupe koji je nosilac posla.

ОБРАЗАЦ 10

IZJAVA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENjU

Na osnovu Zakona o menici i tačke 1. 2. i 6. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platog prometa,

DUŽNIK-PRAVNO LICE:_________________________________________

_____________________________________________________________________

Sedište/adresa: ______________________________________________________

Matični broj: ________________________________________________________

PIB:   _______________________________________________________________

Tekući račun: ________________________________________________________

Kod banke: ___________________________________________________________

I  Z  D  A  J  E

KORISNIKU - POVERIOCU: Javno komunalno preduzeće ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin

Sedište/adresa: Zrenjanin Petefijeva Broj 3

Tekući račun:205-98998-11

Matični broj: 08049637  PIB: 101162753

MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENjE

Za korisnika blanko, solo menice

Predajemo vam blanko solo menicu i to, br. ___________  , ovlašćujemo Javno komunalno preduzeće ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin, kao Poverioca, da predatu menicu može popuniti na iznos

1.menica - 10% od vrednosti ugovora sa PDV-om, odnosno na iznos _______________ dinara, u svrhu garancije za dobro izvršenje posla sa rokom važenja 30 dana dužim od roka isporuke.

Ovlašćuje se JKP’’Vodovod i kanalizacija’’  Zrenjanin kao Poverilac, da u skladu sa odredbama navedene javne nabavke za naplatu dospele Menice, bezuslovno i neopozivo, na prvi poziv, bez protesta i troškova, vansudski inicira naplatu na teret računa Dužnika kod banke, a u korist računa Poverioca - JKP’’Vodovod i kanalizacija’’  Zrenjanin.

Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune da naplatu izvrše na teret računa Dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove banke da podnet nalog za naplatu zavedu u evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnog nedostatka sredstva na računu ili zbog obaveze poštovanja redosleda naplate sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na osnovu ovog zakona i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu i na storniranje zaduženja po osnovu obaveza iz predmeta.

Menice su važeće i da u toku trajanja opcije ponude dođe do: promena ovlašćenih lica za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima Dužnika, promene pečata, statusnih promena kod Dužnika, osnivanja novih pravnih subjekata od strane Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet.

Datum izdavanja OVLAŠĆENjA: ____________2019. godine

DUŽNIK- izdavalac menice: ________________________    M.P

MODEL UGOVORA

U G O V O R

o javnoj nabavci male vrednosti  za nabavku dobara,

„NABAVKA ALATA“

Sačinjen u Zrenjaninu između:

NARUČILAC DOBARA: JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin, Petefijeva 3, 23000 Zrenjanin

- koju zastupa  v.d.direktora Predrag Bodiroga (u daljem tekstu:Naručilac),

Matični broj: 08049637

PIB: 101162753

Tekući račun:205-98998-11

i

2a.  DOBAVLjAČ DOBARA: (popuniti  za slučaj da se podnosi samostalna

ponuda ili ponuda sa podizvođačem, s tim što podatke kao ugovorna strana  popunjava

samo ponuđač)

Ponuđač _______________________________________________________

koga  zastupa ______________________________ (u daljem tekstu:Dobavljač)

(popunjava ponuđač)

PIB: ___________________________________________  (popunjava ponuđač)

Matični broj: ___________________________________  (popunjava ponuđač)

Broj računa: _____________________________________  (popunjava ponuđač)

Poslovna banka:__________________________________ (popunjava ponuđač)

2b.  Podizvođač -navesti naziv podizvođača (popuniti za slučaj da se podnosi ponuda sa podizvođačem, s tim što podatke kao ugovorna strana popunjava samo ponuđač)

1.________________________________________________ (popunjava ponuđač)

2.________________________________________________ (popunjava ponuđač)

3.________________________________________________ (popunjava ponuđač)

2c. DOBAVLjAČ  DOBARA (popuniti samo za slučaj zajedničke  ponude)

Ukoliko je druga ugovorna strana ponuđač-dobavljač grupa ponuđača (zajednička ponuda) potrebno je navesti nazive svih članova grupe ponuđača.

1.član   ___________________________________________________________

2.član   ___________________________________________________________

3.član  ___________________________________________________________

4.član  ___________________________________________________________

Dalje navesti koji će od gore navedenih članova grupe ponuđača biti nosilac posla

_________________________________________________________________________

Dalje navesti ovlašćeno lice koje zastupa  tog člana ponuđača _________________________________________________________________________

Ugovorne strane sporazumele su se dalje kako sledi:

Član 1.

- da je Naručilac, na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/12,14/2015 i 68/2015) sproveo postupak javne nabavke male vrednosti dobara – „NABAVKA ALATA“ redni broj JN  24/2019

-da je Naručilac, uz primenu kriterijuma najniža ponuđena cena, doneo Odluku o dodeli ugovora broj (u ugovoru će se navesti broj i datum Odluke,) kojom je ponudu dobavljača (u ugovoru će se navesti dobavljač) izabrao kao ekonomski najpovoljniju i koja je sastavni deo ugovora.

- da ponuda Dobavljača  u potpunosti odgovara zahtevima i uslovima koje je Naručilac predvideo u konkursnoj dokumentaciji;

Član 2.

Predmet ovog ugovora je isporuka dobara – „NABAVKA ALATA“

a u svemu  prema specifikaciji iz konkursne dokumentacije i prihvaćenoj ponudi dobavljača (u ugovoru će se navesti naziv dobavljača) koja je zavedena kod Naručioca ( u ugovoru će se navesti broj i datum ponude zavedene kod Naručioca).

Član 3.

Dobavljač se obavezuje da o svom trošku, na adresu Naručioca, „Bunari“, Mihajlovački drum bb, 23000 Zrenjanin, isporučuje dobra, sukcesivno, po nalogu  Naručioca. Dobavljač se obavezuje da će isporuku predmetnih dobara izvršiti prema tehničkoj specifikaciji ponude, jediničnim cenama, vrsti i kvalitetu artikala.

Cena obuhvata sve troškove franko Naručilac, odnosno svi troškovi koji terete isporuku dobara, padaju na teret Isporučioca. Ugovorene cene iz date ponude su fiksne i ne mogu se menjati.

Ovaj ugovor zaključuje se na period od godinu dana, odnosno do utroška 1.000.000 dinara bez PDV-a što je iznos procenjene vrednosti javne nabavke, u zavisnosti od toga koji uslov prvi nastupi.

Mesto isporuke je magacin Naručioca u ul. Mihajlovački drum bb, 23000 Zrenjanin.

Član 4.

Isporučilac će ugovoreno dobro isporučivati sukcesivno u roku od ______ dana od postavljanja zahteva naručioca. U slučaju prekoračenja roka isporuke, Isporučilac plaća ugovorenu kaznu.

Naručilac mora bez odlaganja saopštiti Isporučiocu da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Visina ugovorne kazne je 0.02%, za svaki dan kašnjenja, od iznosa koji bude istavljen za

fakturisanje, za isporuku sa kojom je Isporučilac bio u docnji, a najviše do 5% od ugovorenog

iznosa.

Ako je šteta koju je Naručilac pretrpeo veća od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo zahtevati razliku do potpune naknade štete.

Okolnosti nezavisne od volje ugovornih strana, koje ni pažljiva stranka ne bi mogla izbeći, niti bi mogla otkloniti opasnosti od tih okolnosti, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako nastupe nakon zaključenja ugovora i sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje a to su: elementarana nepogoda, mere nadležnih organa.

Stranka koja se poziva na nastanak jedne od okolnosti iz stava 6 ovog člana, dužna je odmah da obavesti drugu stranu o njenom nastanku i prestanku.

Član 5.

Kašnjenje u vezi sa isporukom biće zapisnički konstatovano od strane Isporučioca i Naručioca.

Iznos ugovorne kazne biće naplaćen tako što će se iznos ispostavljne fakture za dobra sa čijom se isporukom zadocnilo, smanjiti za iznos ugovorne kazne.

Ukoliko Isporučilac dva ili više puta zadocni sa izvršenjem usluge Naručilac ima pravo da raskine ugovor prostom izjavom volje.

Član 6.

U slučaju da isporučeno dobro nema tražene kvalitativne karakteristike, Isporučilac je u obavezi da u razumnom roku, ne dužem od 48 časova, isporuči dobro sa ugovorenog kvaliteta, kao i da Naručiocu nadoknadi štetu nastalu isporukom lošeg kvaliteta.

Ukoliko u ostavljenom roku Isporučilac ne isporuči dobro ugovorenog kvaliteta Naručilac zadržava pravo da raskine ugovor, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu pretrpeljene štete.

Član 7.

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor, ako Dobavljač ne ispoštuje odredbe Ugovora, ne isporuči dobra po cenama, vrsti, kvalitetu i u roku predviđenim ovim ugovorom.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da se na sve međusobne odnose koji nisu regulisani ovim ugovorom, neposredno primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

Ugovorne strane saglasne su da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, u suprotnom spor će rešiti nadležan  sud u Zrenjaninu.

Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen  u 4 istovetna primeraka, od kojih po 2 primerka  zadržava svaka ugovorna strana.

NAPOMENA: Ponuđač mora da popuni u skladu sa ponudom model ugovora

potpiše i overi pečatom čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora

ZA ISPORUČIOCA                                                                   ZA NARUČIOCA

__________________________                                               ________________________________

v.d.direktora Predrag Bodiroga dipl.ekon.

Napomena:

Ukoliko ponudu podnosi ponuđač samostalno, model ugovora potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača

Ukoliko ponudu podnosi ponuđač sa podizvođačem model ugovora potpisuje i overava   ovlašćeno lice ponuđača

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača (zajednička ponuda) model ugovora potpisuje i overava  nosilac posla.